APSTIPRINĀTS

SIA “Kārsavas namsaimnieks”

Iepirkuma komisijas sēdē

2020. gada 21. jūlijā

(protokols Nr. KN 2020/01-1)

Iepirkuma

“Katlu mājas izbūves pabeigšana Kārsavā”

identifikācijas Nr. KN 2020/01

NOLIKUMS

Saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem noteikto kārtību

Kārsavā

2020

Saturs

| Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona | 3 |
| --- | --- |
| Pretendents | 3 |
| Informācija par iepirkuma priekšmetu, finansējuma avotu | 3 |
| Saziņa | 4 |
| Būvdarbu izpildes vietas apskate | 5 |
| Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks | 5 |
| Saistību izpildes nodrošinājums | 5 |
| Piedāvājuma noformējums | 5 |
| Apakšuzņēmēji | 6 |
| Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā | 7 |
| Cita informācija | 8 |
| Prasības pretendentiem, iesniedzamā informācija un dokumenti | 9 |
| Iesniedzamie dokumenti | 19 |
| Iepirkuma norise | 19 |
| Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu | 21 |
| Iepirkuma pārtraukšana | 21 |
| Lēmumam pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana | 22 |
| Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 23 |
| Pretendenta tiesības un pienākumi | 24 |
| Pielikumi | 24 |
| 1.pielikums - Pieteikums dalībai iepirkumā |
| 2.pielikums - Izmaiņu būvprojekts “Jaunās katlu mājas būvniecība Kārsavas pilsētā Telegrafa iela 37, Kārsava, Kārsavas novads” |
| 3.pielikums - Tehniskā specifikācija |
| 4.pielikums - Veikto būvdarbu saraksta veidne |
| 5.pielikums - Galveno speciālistu saraksta veidne |
| 6.pielikums - CV veidne |
| 7.pielikums - Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne |
| 8.pielikums - Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne |
| 9.pielikums – Tehniskā piedāvājuma veidne |
| 10.pielikums - Finanšu piedāvājuma veidnes |
| 11.pielikums - Iepirkuma līguma projekts 12.pielikums- Pretendenta objekta apsekošanas apliecinājums |

13.pielikums-Avansa atmaksas garantijas būtiskie nosacījumi

14.pielikums- Darbu apjomi

- Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs:

SIA “Kārsavas namsaimnieks”

reģ. Nr.: 568030020941

Adrese: Vienības ielā 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717

Tālruņa Nr. 371 65733270

e-pasta adrese: k_namsaimnieks@inbox.lv

# Kontaktpersona:

SIA “Kārsavas namsaimnieks” valdes loceklis Juris Vorkalis, tālr. Nr. 28343926,

e-pasta adrese: info@karsavasnamsaimnieks.lv

- Pretendents

  - Piedāvājumu drīkst iesniegt:

2.1.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona (turpmāk – Pretendents);

2.1.2. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – Pretendents), Nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums dalībai iepirkumā” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta pieteikumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību iepirkumā, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo Darba daļu (apjoms procentos no līgumcenas un nododamo Darbu apraksts) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Ja ar Pretendentu, kurš ir piegādātāju apvienība, tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai, ar kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir jāreģistrē personālsabiedrība (pilnsabiedrība), pieļaujot arī sabiedrības līguma noslēgšanu.  Sabiedrības līguma gadījumā visi piegādātāju apvienības biedri kopīgi noslēdz sabiedrības līgumu Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.

2.1.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents), Nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums dalībai iepirkumā” norādot visus sabiedrības dalībniekus.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu, finansējuma avotu

  - Iepirkums tiek veikts saskaņā ar šajā nolikumā noteikto kārtību un atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajām Iepirkuma vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un Eiropas Savienības Tiesas praksē noteikto pamatprincipu piemērošanu.

  - CPV kods: 4500000-7

  - Iepirkuma priekšmets:   Katlu mājas izbūves pabeigšana saskaņā ar Izmaiņu būvprojektu un atlikušajiem būvapjomiem, kā arī defektu novēršana saskaņā ar būvuzrauga 30.06.2020 “AKTU par situācijas konstatāciju pārņemot būvobjektu”, kas jāveic saskaņā ar Izmaiņu būvprojektu (Nolikuma 2.pielikums), Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 3.pielikums) un līguma projektu (Nolikuma 11.pielikums).

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta: Telegrāfa ielā 37, Kārsavā, Kārsavas novadā.

  - Iepirkuma līguma izpilde: Līguma izpilde jāveic  jāveic 5 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

  - Darbu pieņemšana ekspluatācijā ir iekļauta šajā termiņā.

  - Būvdarbus paredzēts īstenot projekta “Jaunās katlumājas celtniecība Kārsavā”, Nr.4.3.1.0/17/A/065 ietvaros, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

  - Pasūtītājs patur sev tiesības pēc iepirkuma līguma noslēgšanas ar Izpildītāju, samazināt veicamo Darbu apjomus (tāmju pozīcijas).  Samazināmo Darbu apjoms kopā nedrīkst būt vairāk kā 15 % (piecpadsmit procenti) no kopējās Līgumcenas (bez PVN), rakstveidā paziņojot Izpildītājam un noslēdzot vienošanos.

- Saziņa

4.1.Visu informāciju par iepirkuma norisi, kā arī atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem SIA “Kārsavas namsaimnieks” iepirkumu komisija, turpmāk tekstā – komisija, sniedz rakstiski. Uz uzdoto jautājumu atbildes tiks nosūtītas pretendentam, kas uzdevis jautājumu, kā arī ievietotas interneta tīmekļvietnē http://karsava.lv/pasvaldiba/iepirkumi . Par jautājuma saņemšanas dienu uzskata pa pastu saņemtās vēstules reģistrācijas datumu, bet pa elektronisko pastu vai pa faksu saņemtajām vēstulēm – saņemšanas datumu, kas norādīts attiecīgajā tehniskajā līdzeklī.

4.2.Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem (t.sk. Nolikuma grozījumiem un atbildēm uz Pretendentu jautājumiem), publicējot tos Kārsavas novada pašvaldības interneta tīmekļvietnē http://karsava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/.

4.3.Iepirkuma Nolikuma grozījumi un atbildes uz Pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Kārsavas novada pašvaldības interneta tīmekļvietnē http://karsava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot interneta tīmekļvietnē publicētajai informācijai.

4.4.Ja iepirkuma komisija izdarījusi grozījumus iepirkuma  dokumentos, tā ievieto šo informāciju Kārsavas novada pašvaldības interneta tīmekļvietnē http://karsava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/, kurā ir pieejami iepirkuma  dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad izdarīti grozījumi.

4.5.Ar iepirkuma  dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kārsavas namsaimnieks” birojā Teātra ielā 3, 1.stāvā, Kārsavā, Kārsavas novadā darbdienās no plkst. 900 līdz 1200 un no plkst. 1300 līdz 1600. Iepirkuma  dokumentāciju drukātā veidā var saņemt atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 42.panta sestās daļas nosacījumiem.

4.6.Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma  dokumentos iekļautajām prasībām, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, iepirkuma komisija ievieto šo informāciju Kārsavas novada pašvaldības interneta tīmekļvietnē http://karsava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/, kurā ir pieejami iepirkuma  dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Būvdarbus izpildes vietas apskate

5.1.Objekta apsekošana, iepriekš pieteicoties, zvanot uz tālr. 28343926,  jāveic  SIA “Kārsavas namsaimnieks” valdes locekļa Jura Vorkaļa klātbūtnē. Objekta apsekošana un izvērtēšana pirms piedāvājuma iesniegšanas ir obligātais nosacījums lai piedalītos iepirkumā. SIA “Kārsavas namsaimnieks” valdes loceklis Juris Vorkalis pēc objekta apsekošanas paraksta Pretendenta objekta apsekošanas apliecinājumu (pielikums Nr.12).

## Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks, piedāvājuma nodrošinājums

6.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

6.2. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2020.gada 24.augustam plkst.14.00 SIA “Kārsavas namsaimnieks” birojā Teātra ielā 3, 1.stāvā, Kārsavā, Kārsavas novadā pie lietvedes, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

6.3.  Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.

6.4. Piedāvājumi tiks atvērti atklātā sanāksmē SIA „Kārsavas namsaimnieks” birojā Teātra ielā 3, Kārsavā, Kārsavas novadā, Pasūtītāja telpās 2020.gada  24.augustam plkst.14:00.

6.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi Pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas.

6.6.Piedāvājuma nodrošinājums:

6.6.1.Iesniedzot piedāvājumu, Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi).

6.6.2. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu pievieno piedāvājumam kā atsevišķu (neiešūtu) dokumentu un pretendenta apliecinātu kopiju iekļauj (iešuj) pie kvalifikācijas dokumentiem.

6.6.3. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtu polisi. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Ja pretendents kā piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu polisi, tam kopā ar polisi ir jāiesniedz maksājuma uzdevums vai cits dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā.

6.6.4. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

6.6.4.1. 6 (seši) mēneši no piedāvājumu atvēršanas dienas;

6.6.4.2. Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības - līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līgumā);

6.6.4.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

6.6.5. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atgriezīs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc jebkura no zemāk minēto apstākļu iestāšanās:

6.6.5.1. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, kad Pretendents būs iesniedzis līguma saistību izpildes nodrošinājumu;

6.6.5.2. pārējiem pretendentiem – pēc piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām vai pēc līgumu noslēgšanas ar pretendentu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atkarībā no tā, kurš no gadījumiem iestājas pirmais.

6.6.5.3. Ja iepirkums tiks pārtraukta vai izbeigta bez rezultāta, piedāvājuma nodrošinājums tiks atgriezts ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

6.6.6. Piedāvājuma nodrošinājums  netiek atgriezts, ja:

6.6.6.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

6.6.6.2. pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma  dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līgumā);

6.6.6.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

6.6.7. Gadījumā, ja pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, piedāvājums tiek noraidīts un netiek izskatīts.

6.6.8. Pretendents var aizstāt piedāvājuma nodrošinājumu ar noteiktās naudas summas EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) iemaksu Pasūtītāja norādītā bankas kontā. Konta numurs tiks izsniegts Pretendentam pēc pieprasījuma.

## Saistību izpildes nodrošinājums

7.1. Saistību izpildes nodrošinājumu iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas. Saistību izpildes garantijai jābūt spēkā 120 dienas pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

7.2. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajai garantijai jāatbilst Nolikumā un iepirkuma līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Saistību izpildes garantijas summas apmērs 10% (desmit procenti) no piedāvātās Līgumcenas (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

8.Piedāvājuma noformējums

8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - Pretendenta nosaukums un adrese;

    - atzīme: ”Piedāvājums iepirkumam „Katlu mājas izbūves pabeigšana Kārsavā” identifikācijas Nr. KN 2020/01 . Neatvērt līdz 2020. gada 24.augustam plkst.14:00”.

  - Pretendents sagatavo 1 (vienu) piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu ar atzīmi “ORIĢINĀLS” un vienu kopiju ar atzīmi “KOPIJA”. Piedāvājums sastāv no trīs atsevišķi cauršūtām daļām:

  - Pretendenta pieteikuma dalībai iepirkumā un Pretendenta atlases dokumentiem  1 oriģināls  un 1 kopija;

  - Tehniskā piedāvājuma - 1 oriģināls un 1 kopija;

  - Finanšu piedāvājuma - 1 oriģināls un 1 kopija;

- Pretendents  iesniedz piedāvājuma  elektronisko versiju uz elektroniskā datu nesējā (CD vai zibatmiņā), ieskenējot piedāvājuma oriģināleksemplāra dokumentus  un ierakstot finanšu piedāvājumu ar lokālajām tāmēm MS Excel formātā. Pretrunu gadījumos starp oriģinālo dokumentu un elektronisko versiju par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo papīra dokumentu saturs.

  - Piedāvājuma visas daļas iesniedz Nolikuma 8.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem.

8.5. Dokumenti jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

8.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

  - Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu, tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu, tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši 8.8. punkta prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 47. panta astotās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, Tehnisko piedāvājumu, Finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona);

- Pretendenta paraksta tiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona);

- pārstāvēt tiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība);

- visi piegādātāju apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku, paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai piegādātāju apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto.

8.11. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos) ietvertos nosacījumus.

## 9.  Apakšuzņēmēji

  - Pretendentam piedāvājumā „Apakšuzņēmēju saraksts” (Nolikuma 7.pielikums) jānorāda Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuriem nododamā Darbu daļas vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

  - Apakšuzņēmēju nomainīšanu iepirkuma līguma izpildes laikā vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic, šādā kārtībā:

    - apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Pretendents nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajam kritērijam atbilstošu papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, iepirkumā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

    - apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma  dokumentos noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaudi, kā arī uz Pretendenta maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu. Minētie izslēgšanas noteikumi attiecināmi uz Pretendentu un personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma  dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē 7 (septiņas) dienas iepriekš informējot Pasūtītāju par iesaistīšanu.

  - Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Nolikuma 11.pielikuma “Līguma projekts” noteiktajā termiņā jāiesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts.

- Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā

  - Iepirkumā var piedalīties piegādātāji Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 1.panta 23.punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikuma 13.sadaļā minētos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

  - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - Uz Pretendentu un personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām neattiecās Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaudi, kā arī uz Pretendenta maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu.

10.2.1.1.Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3.punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas   pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto.

10.2.1.2. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto;

10.2.2.Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētajiem noteikumiem vai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;

10.2.3.Uz personālsabiedrības biedru (ja pretendents ir personālsabiedrība) attiecas Nolikuma 10.2.1., 10.2.2., apakšpunktā minētie nosacījumi;

10.2.4.Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma  dokumentos noteiktajām prasībām, attiecas Nolikuma 10.2.1., 10.2.2. apakšpunktā minētie nosacījumi.

10.3. Ja Pretendenta vai Nolikuma 10.2.3. un 10.2.4. punktā minētās personas maksātnespējas procesā, kas uzsākts atbilstoši likumam „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” vai Maksātnespējas likumam, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim, tiek piemērota sanācija vai izlīgums (mierizlīgums), Pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā iepirkuma līguma priekšmetu, var lemt par Nolikuma 10.2. punkta nepiemērošanu.

10.4. Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt vai tālāk neizskatīt un nevērtēt Pretendenta piedāvājumu, ja:

10.4.1. Pretendents ir iesniedzis Nolikuma 13. sadaļas nosacījumiem neatbilstošu dokumentu, taču pie piedāvājuma vērtēšanas Iepirkuma komisija lemj par šo pārkāpumu būtiskumu un ietekmi uz piedāvājumu pēc būtības;

10.4.2. Pretendenta Tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši iepirkuma nolikuma dokumentos izvirzītajām prasībām, taču pie piedāvājuma vērtēšanas Iepirkuma komisija lemj par šo pārkāpumu būtiskumu un ietekmi uz piedāvājumu pēc būtības;

10.4.3. Pretendenta Finanšu piedāvājums nav sagatavots atbilstoši iepirkuma nolikuma dokumentos izvirzītajām parasībām, taču pie piedāvājumu vērtēšanas Iepirkuma komisija lemj par šo pārkāpumu būtiskumu un ietekmi uz piedāvājumu pēc būtības;

10.4.4. Pretendents nav izpildījis Nolikuma 8.punktā noteiktās prasības par dokumentu noformēšanu, taču pie piedāvājumu vērtēšanas Iepirkuma komisija lemj par šo pārkāpumu būtiskumu un ietekmi uz piedāvājumu pēc būtības;

10.4.5. Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

11.Cita informācija

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus Pretendentiem neatdod, izņemot Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumu Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14.punktā minētajā izņēmuma gadījumā, Nolikuma 6.3. punktā noteiktajā gadījumā, gadījumā, ja Pretendents atsauc iesniegto piedāvājumu.

- Prasības Pretendentiem, iesniedzamā informācija un dokumenti

Lai sniegtu informāciju par pieredzi, speciālistiem, apakšuzņēmējiem u.c., Pretendentam ir piedāvātas veidnes aizpildīšanai, bet Pretendents ir tiesīgs izveidot savas formas un veidnes ar nosacījumu, ka tajās ietvertā informācija dos iespēju gūt nepieciešamos datus pienācīgai piedāvājuma vērtēšanai.

|  | Prasības pretendentam | Iesniedzamā informācija un dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 12.1. | Piedāvājuma iesniegšana |  |
| 12.1.1. | Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. | Nolikuma 1.pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, Nolikuma 1.pielikumā norāda visus apvienības dalībniekus. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, Pretendenta pieteikumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par dalību iepirkumā, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo Darba daļu (apjoms procentos no līgumcenas un nododamo Darbu apraksts) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku, paraksta, kā arī tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksta tiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. |
| 12.1.2. | Līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents Pieteikumā dalībai iepirkumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Nolikuma 1.pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”, kur norādītas visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Nolikuma 7.pielikums “Apakšuzņēmēju saraksts” veidne. Nolikuma 8. pielikums “Apakšuzņēmēja apliecinājums” veidne. Apliecinājums vai vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem vai vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai. Lai pieradītu darba sadalījumu, Tehniskajā piedāvājumā ir jābūt skaidri norādītai darbu veikšanā iesaistītā persona, kā arī darba sadalījumam jābūt skaidri aprakstītam apliecinājumā vai vienošanās par sadarbību. |
| 12.1.3. | Ja Pretendents balstās uz citas personas saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tad Pretendentam un personai, uz kura iespējām Pretendents balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi, t.sk. finansiālajām saistībām, par ko Pretendentam jāiesniedz attiecīgi pierādījumi pēc savas izvēles, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un solidāru atbildību par iepirkuma līguma izpildi, t.sk. finansiālajām saistībām. | Apliecinājums vai vienošanās ar Pretendentu par sadarbību un solidāru atbildību par iepirkuma līguma izpildi, t.sk. finansiālajām saistībām. Apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un solidāru atbildību Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka atbildību uzņemas arī persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās. |

| 12.2. | Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai | Iesniedzamā informācija un dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 12.2.1. | Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī apakšuzņēmēji, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās līguma vērtības, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, un kas ir reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā interneta tīmekļvietnē www.ur.gov.lv. Latvijā reģistrētiem pretendentiem nav jāiesniedz dokuments, kas pierāda reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību regulējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības vai izziņas kopiju. |
| 12.2.2. | Pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas veiks Darbus, kuru veikšanai ir nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu | Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, un kas ir reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Būvkomersantu reģistra mājas lapā https://bis.gov.lv. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz attiecīgajā ārvalstī izsniegtas licences vai cita dokumenta kopiju, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa, par komercdarbības veikšanu būvniecībā. Ārvalstu personai, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, ja tā tiks atzīta par uzvarētāju, jāiesniedz apliecinājums, ka līdz Līguma slēgšanas dienai tiks reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 12.2.3. | Gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju un ar Pretendentu tiks noslēgts Līgums, Pretendents apņemas veikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un apdrošināt visu celtniecības risku apdrošināšanu ne mazāk kā 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. | Pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju un ar Pretendentu tiks noslēgts līgums, apņemas: -veikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju/-as, 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas; -veikt visu celtniecības risku apdrošināšanu ne mazāk kā 5 % (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas (bez PVN) un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. |

| 12.3. | Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli | Iesniedzamā informācija un dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 12.3.1. | Pretendenta pēdējo trīs gadu (2017.; 2018.; 2019. gads) vidējam finanšu apgrozījumam ir jābūt ne mazākam kā EUR 500 000,00 (pieci simti tūkstoši euro) . Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka nostrādātajā periodā vidējais finanšu apgrozījums gadā nav mazāks kā EUR 500 000,00 (pieci simti tūkstoši euro) . Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad visu piegādātāju apvienības dalībnieku kopējam vidējam finanšu apgrozījumam jābūt ne mazākam kā EUR 500 000,00 (pieci simti tūkstoši euro). | Pretendenta izziņa par Pretendenta finanšu apgrozījumu par 2017. gadu, 2018. gadu un 2019. gadu, norādot apgrozījumu par katru gadu atsevišķi un vidējo finanšu apgrozījumu. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk, apliecinājums par gada finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 12.3.1.punkta prasībām, Pretendentam ir tiesības iesniegt līdzvērtīgus dokumentus atbilstoši to reģistrācijas valsts normatīvajam regulējumam. |
| 12.3.2. | Pretendentam ir iespējas saņemt Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu beznosacījumu saistību izpildes nodrošinājumu vai apdrošināšanas polisi 10% (desmit procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN). | Pretendents iesniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības izziņu (apliecinājumu), kas apliecina, ka Pretendenta uzvaras gadījumā tiks izsniegta beznosacījumu kredītiestādes vai apdrošināšanas polise- saistību izpildes nodrošinājumam 10% (desmit procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās kopējās Līgumcenas (bez PVN). |
| 12.3.3. | Pretendentam ir iespējas saņemt Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles vai apdroināšanas sabiedrības izdotu beznosacījumu garantijas laika nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN. | Pretendents iesniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības izziņu (apliecinājumu), kas apliecina, ka Pretendenta uzvaras gadījumā tiks izsniegta beznosacījumu kredītiestādes garantijas laika garantijai 60 mēnešu periodam 5% (piecu procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās kopējās Līgumcenas (bez PVN). |

| 12.4. | Prasības Pretendentam un tā piesaistītajiem speciālistiem | Iesniedzamā informācija un dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 12.4.1. | Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2015., 2016., 2017., 2018., 2019. un 2020.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze kā ģenerāluzņēmējam vismaz 1 (vienu) katlu māju jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanā, kur kā kurināmais izmantota biomasa un katrā katlu mājā ir uzstādīti vismaz 2 (divi) katli, ko paredzēts darbināt “kaskādē”. Katram pretendenta norādītajam objektam ir jābūt izbūvētam un nodotam ekspluatācijā līdz pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdim. | 4.pielikums “Veikto būvdarbu saraksts” veidne. Atsauksmes vēstules no darbu pasūtītājiem par katru objektu, ar ko pretendents apliecina savu atbilstību prasībai. Atsauksmēs jānorāda pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma ietvaros veikto darbu uzskaitījums ar izpildes apjomiem, līguma darbības termiņš. Dokuments par objekta nodošanu ekspluatācijā (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai cits līdzvertīgs dokuments, vai ārvalstu pretendentu gadījumā līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina prasības izpildi). |
| 12.4.2. | Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus: | Nolikuma 5.pielikums “Galveno speciālistu saraksts” veidne. |
| 12.4.2.1. | Atbildīgo ēku būvdarbu vadītāju, kurš - uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā; - iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2015., 2016., 2017., 2018., 2019. un 2020.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis 1 (vienu) ēku būvniecību (jaunu ēku būvdarbi , esošo ēku pārbūve vai atjaunošana), kur ēkas kopējā platība ir vismaz 500m2. Katram pretendenta norādītajam objektam ir jābūt izbūvētam un nodotam ekspluatācijā līdz pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdim. | Nolikuma 6.pielikums “Kvalifikācijas, izglītības un pieredzes apraksta veidne”. Dokumentu kopijas, kas pierāda Nolikuma 12.4.2.punktā norādīto galveno speciālistu pieredzi (piemēram, būvdarbu vadītāja saistību raksta kopijas, būvatļauju kopijas, akts par izpildītiem darbiem, atbilstošas informācijas kopijas no būvdarbu žurnāla, pasūtītāja atsauksmes). Pretendenta piedāvātajam personālam, kurš ir reģistrēts Latvijas Būvniecības informācijas sistēmā, nav jāiesniedz dokumentu kopijas, kuras apliecina prasības izpildi, jo iepirkuma komisija par atbilstību pārliecināsies interneta tīmekļvietnē https://bis.gov.lv. Ārvalstu personāla piesaistes gadījumā Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Pasūtītājam būs jāiesniedz atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. |
| 12.4.2.2. | Atbildīgajam SM būvdarbu vadītājam: - uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā - iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2015., 2016., 2017., 2018., 2019. un 2020.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 1 (vienu) katlu māju sistēmu būvmontāžu, kur katrā kā kurināmais izmantota biomasa (šķelda) un katrā katlu mājā kopējā izbūves laikā uzstādītā jauda ir vismaz 2,5MW, kā arī katrā katlu mājā izbūvs laikā ir uzstādīti vismaz 2 (divi) katli, ko paredzēts darbināt “kaskādē”. Katram pretendenta norādītajam objektam ir jābūt izbūvētam un nodotam ekspluatācijā līdz pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdim. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, jābūt augstāk minētajām prasībām atbilstošai pieredzei par nostrādāto periodu. | Nolikuma 6.pielikums “Kvalifikācijas, izglītības un pieredzes apraksta veidne”. Dokumentu kopijas, kas pierāda Nolikuma 12.4.2.punktā norādīto galveno speciālistu pieredzi (piemēram, būvdarbu vadītāja saistību raksta kopijas, būvatļauju kopijas, akts par izpildītiem darbiem, atbilstošas informācijas kopijas no būvdarbu žurnāla, pasūtītāja atsauksmes). Pretendenta piedāvātajam personālam, kurš ir reģistrēts Latvijas Būvniecības informācijas sistēmā, nav jāiesniedz dokumentu kopijas, kuras apliecina prasības izpildi, jo iepirkuma komisija par atbilstību pārliecināsies interneta tīmekļvietnē https://bis.gov.lv. Ārvalstu personāla piesaistes gadījumā Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Pasūtītājam būs jāiesniedz atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. |
| 1.4.2.3. | Elektroietaišu darbu vadītājam: - uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu būvdarbu vadīšanā; - pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2015., 2016., 2017., 2018., 2019. un 2020.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pildījis elektroietaišu darbu vadītāja pienākumus vismaz 1 (vienas) katlu mājas jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas objektos, kur veikta elektroietaišu izbūve. Katram pretendenta norādītajam objektam jābūt nodotam ekspluatācijā līdz Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas brīdim. | Nolikuma 6.pielikums “Kvalifikācijas, izglītības un pieredzes apraksta veidne”. Dokumentu kopijas, kas pierāda Nolikuma 12.4.2.punktā norādīto galveno speciālistu pieredzi (piemēram, būvdarbu vadītāja saistību raksta kopijas, būvatļauju kopijas, akts par izpildītiem darbiem, atbilstošas informācijas kopijas no būvdarbu žurnāla, pasūtītāja atsauksmes). Pretendenta piedāvātajam personālam, kurš ir reģistrēts Latvijas Būvniecības informācijas sistēmā, nav jāiesniedz dokumentu kopijas, kuras apliecina prasības izpildi, jo iepirkuma komisija par atbilstību pārliecināsies interneta tīmekļvietnē https://bis.gov.lv. Ārvalstu personāla piesaistes gadījumā Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Pasūtītājam būs jāiesniedz atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. |
| 12.4.2.4. | Ceļu būvdarbu vadītājam: - uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā; - pēdējo 5 (piecu) gadu laikā laikā (2015., 2016., 2017., 2018., 2019. un 2020.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā ceļu būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 1 (vienu) ceļu izbūves vai pārbūve (rekonstrukcijas) darbus, kur izbūvētā vai rekonstruētā ceļa seguma apjoms sastāda vismaz 1000 m2. Pretendenta norādītajam objektam jābūt nodotam ekspluatācijā līdz Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas brīdim. | Nolikuma 6.pielikums “Kvalifikācijas, izglītības un pieredzes apraksta veidne”. Dokumentu kopijas, kas pierāda Nolikuma 12.4.2.punktā norādīto galveno speciālistu pieredzi (piemēram, būvdarbu vadītāja saistību raksta kopijas, būvatļauju kopijas, akts par izpildītiem darbiem, atbilstošas informācijas kopijas no būvdarbu žurnāla, pasūtītāja atsauksmes). Pretendenta piedāvātajam personālam, kurš ir reģistrēts Latvijas Būvniecības informācijas sistēmā, nav jāiesniedz dokumentu kopijas, kuras apliecina prasības izpildi, jo iepirkuma komisija par atbilstību pārliecināsies interneta tīmekļvietnē https://bis.gov.lv. Ārvalstu personāla piesaistes gadījumā Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Pasūtītājam būs jāiesniedz atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. |
| 12.4.2.5. | Darba aizsardzības koordinatoru, kurš līguma izpildes gaitā veiks darba aizsardzības koordinatora pienākumus | Dokumentu kopijas, kas pierāda Nolikuma 12.4.2.5.punktā norādīto galveno speciālistu kvalifikāciju. Ārvalstu personāla piesaistes gadījumā Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Pasūtītājam būs jāiesniedz atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. |
| 12.4.3. | Ja Pretendents līgumsaistību izpildē piesaista apakšuzņēmējus, kura veicamo darbu daļa vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai balstās uz apakšuzņēmēju, lai apliecinātu kvalifikācijas prasības, jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts. | Nolikuma 7.pielikuma “Apakšuzņēmēju saraksts” veidne. Nolikuma 8.pielikuma “Apakšuzņēmēja apliecinājums” veidne. Ārvalstīs reģistrētiem apakšuzņēmējiem dokumentus, kas apliecina atbilstību Nolikuma 12.2.1., 12.2.2. punktu prasībām. Dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksta tiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. |

13. Iesniedzamie dokumenti

13.1.Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk-ESPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var iesniegt ESPD, kas bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) atrodas vietnē https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma  dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datu bāzēs.

13.2. Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma veidni (Nolikuma 9.pielikums), Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 3.pielikums), Izmaiņu būvprojektu (Nolikuma 2.pielikums) un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 11.pielikums).

13.3. Finanšu piedāvājums

13.3.1. Finanšu piedāvājuma kopējo Līgumcenu norāda Nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums dalībai iepirkumā” un sagatavo  Finanšu piedāvājumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (Nolikuma 10.pielikums).

13.3.2. Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

13.3.3. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta Līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.

13.3.4. Vienību izmaksu cenas Līguma izpildes laikā netiks mainītas.

# 14. Iepirkuma norise

Par visiem ar iepirkuma organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga SIA „Kārsavas namsaimnieks” iepirkuma komisija, kura izveidota 06.07.2020. ar SIA “Kārsavas namsaimnieks” valdes locekļa rīkojumu Nr. KN-20-1.4/9. Iepirkuma komisijas uzdevums ir izvēlēties Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām.

# 14.1. Piedāvājumu atvēršana

Iepirkumu komisija piedāvājumus atvērs atklātā sanāksmē atbilstoši Nolikuma 6.4.punktā paredzētajam.

# 14.2. Piedāvājumu izvērtēšana

# 14.2.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic Pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi, t.sk. pārbaudot pretendentu un personu, uz kuru iespējām pretendenti balstās, atbilstību iepirkuma  dokumentos noteiktajām prasībām, un veic piedāvājuma izvēli saskaņā ar Nolikuma 14.2.5. punktā noteikto piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju.

    - Iepirkuma komisija pārbauda Pretendenta piedāvājuma, saistību nodrošinājuma atbilstību iepirkuma  dokumentos noteiktajām prasībām.

    - Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ietekmi uz piedāvājumu pēc būtības.

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, aizpildot Finanšu piedāvājumu (Nolikuma 10.pielikums), nav to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību, vai nav norādījis kādam darbam cenu. Iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par neatbilstošu Nolikuma prasībām un noraida Pretendentu, ja kāda no minēto iemeslu dēļ piedāvājums vairs nav salīdzināms ar citiem piedāvājumiem (vienlīdzīgas attieksmes pret citiem pretendentiem nodrošināšana) un (vai) līguma izpildē nebūs iespējams veikt samaksu par konkrētajiem darbu veidiem.

    - Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 57.panta ceturto daļu, iepirkuma komisija piešķir Līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvājuma kopējo cenu (bez PVN).

    - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām un nav atzīts par nepamatoti lētu.

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.

    - Aritmētisko kļūdu labošanu iepirkuma komisija veic saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 47 panta divpadsmito daļu.

    - Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija rīkojas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 59.pantā noteiktajā kārtībā. Iepirkuma komisija, noskaidrojot Pretendenta piedāvātās cenas pamatojumu, vērtē ne tikai visu piedāvājumu kopumā, bet arī tā atsevišķas pozīcijas.

    - Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē nosaka Tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 3.pielikums), Izmaiņu būvprojektā (Nolikuma 2.pielikums) un iepirkuma līguma projektā (Nolikuma 11.pielikums) norādīto prasību līmenim.

    - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

    - Iepirkuma komisija noraida Pretendentu, ja Pretendents ar Tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz iepirkuma komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju būvdarbu laikā nodrošināt Nolikumā norādīto prasību izpildi.

    - Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

14.2.14. Iepirkuma komisija noraida Pretendentu, ja Pretendents nepierāda atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

    - Ja komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums (piedāvātās līgumcenas) ir vienāds, komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis Pretendents, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru vai katru piegādātāju apvienības dalībnieku).

15. Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu

15.1.	Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3.punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas   pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto.

15.2.Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto.

15.3. Iepirkumu komisija, lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1 panta pirmajā daļā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantam. Ja attiecībā uz minēto  pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības iepirkumā.

16.  Iepirkuma pārtraukšana

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības birojas “Iepirkumu vadlīnijās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”  6.12. punktā  paredzētajā  kārttībā.  Iepirkuma komisija nosūta Nolikuma 17.4. punktā minēto informāciju vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkums ir pārtraukts.

## Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

  - Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Iepirkuma komisija 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot, drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot, elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu.

  - Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens Pretendents, iepirkuma komisija sagatavo un ietver iepirkuma  ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja komisija nevar pamatot, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu.

  - Ja iepirkums ir izbeigts vai pārtraukts, komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma  izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem.

  - Iepirkuma komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas Pretendenta likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.

  - Iepirkuma komisija, saskaņā ar  “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzījiem” 6.11.3 un 6.11.4 punktos norādīto,  sagatavo iepirkuma paziņojumu par rezultātiem un publicē to Kārsavas novada pašvaldības interneta tīmekļvietnē http://karsava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/ 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam , kad ir noslēgts  iepirkuma līgums.

  - Izraudzītajam Pretendentam:

    - tai skaitā, visiem apakšuzņēmējiem un uzņēmējiem, kuri veiks būvdarbus un, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši nolikuma 12.1. punkta prasībām, jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu. Pasūtītājs pagarina reģistrēšanās Būvkomersantu reģistrā termiņu, ja tam ir objektīvs pamatojums (piemēram, ārvalstu pretendentu gadījumā). Pretendents (un pārējās iepriekš minētās personas) tiesīgs veikt komercdarbību būvniecības jomās, kurās tas reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā, tas ir, kurās tam ir attiecīgi speciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām. Prasība neattiecas uz Pretendentu (un pārējām iepriekš minētajām personām), kurš ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā;

    - 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, Nolikuma 2.1.2. punktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājam jāiesniedz sabiedrības līguma kopija vai personālsabiedrības reģistrācijas dokumenta kopija (ja attiecināms).

  - Iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja Pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā:

    - nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā (attiecas arī uz apakšuzņēmējiem un uzņēmējiem, kuri veiks būvdarbus un uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši nolikuma 12.1.punkta prasībām);

    - Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu, neiesniedz sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu;

    - atsakās slēgt iepirkuma līgumu;

    - neiesniedz Nolikumā noteiktos dokumentus par apdrošināšanu;

    - neiesniedz saistību izpildes nodrošinājuma garantiju

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai, ja arī nākamais Pretendents atsakās slēgt līgumu vai neizpilda kādu Nolikuma iepriekšējā punkta apakšpunktā noteikto prasību, tad Iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt  iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar Sabiedrsko palakpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66. panta nosacījumiem.

# 18. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 18.1. Iepirkuma komisijas tiesības:

18.1.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai. Iepirkuma komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai;

18.1.2.	pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai;

18.1.3. pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

18.1.4. piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi;

18.1.5.	normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu;

18.1.6. lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;

18.1.7.	lemt par piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu, veicot attiecīgi grozījumus iepirkuma Nolikumā, kā arī ievietojot informāciju Kārsavas novada pašvaldības interneta tīmekļvietnē http://karsava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/;

18.1.8.	iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

18. 2. Iepirkuma komisijas pienākumi:

18.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

18.2.2. nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

18.2.3. pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu;

18.2.4. vērtēt Pretendentu piedāvājumus saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu;

18.2.5. rakstiski informēt Pretendentus par vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

18.2.6. lemt par piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība;

18.2.7.	noteikt iepirkuma uzvarētāju;

18.2.8. informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veikt tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

# 19. Piegādātāja un Pretendenta tiesības un pienākumi

## 19.1. Pretendenta tiesības:

19.1.1. apvienoties grupā ar citiem Komersantiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;

19.1.2.	piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai;

19.1.3.	līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar Pretendenta pilnvarotas personas parakstu;

19.1.4.	piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

## 19.2. Pretendenta pienākumi:

19.2.1. sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām;

19.2.2. sniegt patiesu informāciju;

19.2.3. sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

19.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

20. Pielikumi:

1. pielikums - Pieteikums dalībai iepirkumā

2. pielikums – Izmaiņu būvprojekts “Jaunās katlu mājas būvniecība Kārsavas pilsētā Telegrafa iela 37, Kārsava, Kārsavas novads”

3. pielikums - Tehniskā specifikācija

4. pielikums - Veikto būvdarbu saraksta veidne

5. pielikums - Galveno speciālistu saraksta veidne

6. pielikums- Kvalifikācijas, izglītības un pieredzes apraksta  veidne

7. pielikums - Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne

8. pielikums - Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne

9. pielikums – Tehniskā piedāvājuma veidne

10. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidnes

11. pielikums - Iepirkuma līguma projekts

12.pielikums- Pretendenta objekta apsekošanas apliecinājums

13.pielikums-Avansa atmaksas garantijas būtiskie nosacījumi

14.pielikums- Darbu apjomi

15.pielikums- AKTS par situācijas konstatāciju pārņemot būvobjektu

1.pielikums

SIA „Kārsavas namsaimnieks”

reģ. Nr.: 568030020941

Adrese: Vienības ielā 53, Kārsava,

Kārsavas novads, LV-5717

# PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

“Katlu mājas izbūves pabeigšana Kārsavā” id. Nr. KN 2020/01

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Iepazinušies ar SIA “Kārsavas namsaimnieks” reģ. Nr.: 568030020941, adrese: Vienības ielā 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procudūras  “Katlu mājas izbūves pabeigšana Kārsavā” (identifikācijas Nr. KN 2020/01),  turpmāk – Nolikums, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

| Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona) |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona) |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| E-pasta adrese |  |
| Faksa Nr. |  |
| Norādīt, vai Pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.) |  |
| Citas personas (juridisku personu gadījumā: uzņēmumu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents, atbilstoši šī Nolikuma 12.1. punkta prasībām), t.sk., par katru juridisku personu norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums. Fizisku personu gadījumā: vārds uzvārds, personas kods) |  |

piedāvājam veikt būvdarbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Izmaiņu būvprojektu “Jaunās katlu mājas būvniecība Kārsavas pilsētā Telegrafa iela 37, Kārsava, Kārsavas novads” (turpmāk – Darbi) un iepirkuma līguma projektu par Darbu kopējo Līgumcenu:

| EUR bez PVN 21% (summa cipariem un vārdiem) | PVN 21 % (summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN 21% (summa cipariem un vārdiem) |
| --- | --- | --- |
| <Norāda no Finanšu piedāvājuma > | <Norāda no Finanšu piedāvājuma > | < Norāda no Finanšu piedāvājuma > |

Ja tiksim atzīti par uzvarētāju, apņemamies slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma  Nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam, Nolikumā noteiktajiem termiņiem un iesniegtajam piedāvājumam. Iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkumā, mēs ievērojām visus šajā Nolikumā un normatīvajos aktos paredzētos noteikumus.

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar veicamo Darbu apjomu, ar Izmaiņu būvprojektu “Jaunās katlu mājas būvniecība Kārsavas pilsētā Telegrafa iela 37, Kārsava, Kārsavas novads”, kā arī ar “AKTS par situācijas konstatāciju pārņemot būvobojektu”, apsekojām un izvērtējām būvobjektu dabā, un esam izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi un samaksas noteikšanu par Darba izpildi.

Apņemamies iepirkuma  “Katlu mājas izbūves pabeigšana Kārsavā” (identifikācijas Nr. KN 2020/01) minētos Darbus veikt līdz 5 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas datuma,   Darbu izpildes laikā ir ievērtēts laiks, kas nepieciešams Darbu pieņemšanai ekspluatācijā.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem  un nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikumā norādītās prasības.

Atļaujam Pasūtītājam iepirkuma  ietvaros un tā rezultātā noslēgtā līguma administrēšanai, apstrādāt savā piedāvājumā norādīto fizisko personu datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ lpp. un komercnoslēpumu saturoša informācija atrodas Pretendenta piedāvājuma ___________________lpp.

Pretendenta pārstāvis___________________________________________________________

amats, vārds uzvārds, paraksts

Datums   __________________________________

2. pielikums

Izmaiņu būvprojekts “Jaunās katlu mājas būvniecība Kārsavas pilsētā Telegrāfa iela 37, Kārsava, Kārsavas novads”

Pievienots Nolikumam kā atsevišķs dokuments.

3. pielikums

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija

# Iepirkuma mērķis: Noteikt saimnieciski visizdevīgāko, ņemot vērā cenu, piedāvājumu katlu mājas izbūves pabeigšanai Kārsavā.

# Līguma ietvaros jāveic būvdarbi saskaņā ar Izmaiņu būvprojektu “Jaunās katlu mājas būvniecība Kārsavas pilsētā Telegrafa iela 37, Kārsava, Kārsavas novads” (Nolikuma 2. pielikums)  un atikušajiem būvdarbu apjomiem, kā arī jāveic defektu novēršana saskaņā ar būvuzrauga 30.06.2020 “AKTU par situācijas konstatāciju pārņemot būvobojektu”(Nolikuma 15. Pielikums).

- Ievads

Šī tehniskā specifikācija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz materiāliem, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un raksturo materiālus, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu Pasūtītāja paredzētajiem mērķiem, kā arī ietver nepieciešamajām piegādēm un pakalpojumiem izvirzītās prasības. Šie apraksti ietver vides aizsardzības prasības, atbilstības novērtējuma un izpildes prasības, drošības noteikumus, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, terminoloģiju, izmērus, simbolus, pārbaudes noteikumus un metodes, lietotāja instrukcijas, ražošanas procesus un metodes, prasības attiecībā uz būvdarbu veikšanas metodēm un tehnoloģiju un citus tehniskos noteikumus, ko Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredzējis būvdarbiem vai būvei kopumā, vai materiāliem un priekšmetiem, kādus paredzēts izmantot būvē. Būvdarbu apjomus nosaka saskaņā ar Izmaiņu būvprojektu “Jaunās katlu mājas būvniecība Kārsavas pilsētā Telegrafa iela 37, Kārsava, Kārsavas novads” (Nolikuma 2. pielikums) un atlikušajiem būvdarbu apjomiem, kā arī ietverot defektu novēršanai nepieciešamos darbus saskaņā ar būvuzrauga 30.06.2020 “AKTU par situācijas konstatāciju pārņemot būvobojektu” (Nolikuma 15. pielikums).

Šī tehniskā specifikācija nav detalizēts apraksts visām iekārtām un pakalpojumiem, ko Izpildītājam ir jāpiegādā, pabeidzot Katlumājas izbūvi. Tehniskajā specifikācijā ietvertās Pasūtītāja norādītās prasības un rekomendācijas, kas Izpildītājam ir rūpīgi jāanalizē un jāņem vērā, sagatavojot Piedāvājumu. Tehniskās specifikācijas uzdevums ir nodrošināt Pasūtītājam tāda iepirkuma priekšmeta iegūšanu, kas atbilst efektīvas, modernas, labi aprobētas, drošas un ekonomiskas Katlumājas prasībām. Konkursa tehniskā dokumentācija izstrāde veikta ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas likumdošanas aktus un starptautiskos standartus, vadoties pēc tehniski ekonomiskajā pamatojumā noteiktām vadlīnijām.

Piegādātājam jāveic visi darbi saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, kas aprakstītas šajā dokumentā.

Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi, kā arī par to, ka projekts saņem visus saskaņojumus, ko pieprasa iesaistītās institūcijas.

Izpildītājam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja vien Izpildītājs konstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku Katlumājas ekonomisko atdevi. Jebkurā gadījumā Izpildītāja darbībai, sagatavojot piedāvājumu, ir jāatbilst šīs tehniskās specifikācijas uzdevumam un mērķim.

# Visi standarti, produktu vai ražotāji vai modeļu nosaukumi, kas ir minēti šajā dokumentā var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.

- Dokumentācija:

  - Dokumentācijā jāiekļauj sekojošas galvenās sadaļas (dokumentācija būs jāiesniedz tikai iepirkuma līguma izpildes laikā):

    - Ekspluatācijas un uzturēšanas rokasgrāmatas, ietverot informāciju apkopotu no iekārtu piegādātājiem. Šai dokumentācijai jābūt latviešu valodā;

    - Ekspluatācijas instrukcijas, kuras nepieciešamas Pasūtītāja personālam vadot iekārtas. Ekspluatācijas instrukcijām jāsniedz detalizēta un pilna pamācība kā vadīt visu Katlumāju un visus tās komponentus, kā arī jāsatur vismaz sekojošās daļas:

      - Sistēmas apraksti, identificējot katru tās komponentu (piemēram, sūkņus, vārstus, pogas utt.);

      - Pieļaujamie ekspluatācijas veidi, novērojamie parametri, pieļaujamās novirzes;

      - Instrukcija kā palaist/apturēt/mainīt darbības veidu katram komponentam atsevišķi un Katlumājai kopumā;

      - Avāriju un defektu kārtības, paskaidrojot iespējamos defektus un avārijas, un nepieciešamos pasākumus, lai tās noskaidrotu un izlabotu. Katrai trauksmes ziņai jāpievieno ieteikumi nepieciešamām operatora darbībām;

      - Informācija kā izpildīt regulārās pārbaudes (piemēram, pārbaužu biežums, ko

novērot utt.);

      - Drošības instrukcijas;

      - Cita informācija, nepieciešama Katlumājas drošai ekspluatācijai;

      - Ekspluatācijas instrukcijai jābūt ar atbilstošām fotogrāfijām, identificējot komponentus (piemēram, pogas, slēdžus, vārstus un citus kontroles elementus).

    - Izpilddokumentāciju, iekļaujot arī pilnu kvalitātes kontroles dokumentu failu;

    - Kopējo Katlumājas apkopes plānu (kā vienotu dokumentu), kurš jāiesniedz Excel formātā, nosakot prasības regulārām apkopēm un to periodiskumu. Darbi, kuri jau ir paveikti jau līdz nodošanai ekspluatācijas laikā, tajā jāatzīmē;

    - Šī dokumentācija jāiesniedz Pasūtītājam trīs drukātās kopijās un vienā elektroniskā kopijā;

    - Tāpat projekta realizācijas laikā jāiesniedz sekojoši dokumenti, lai ļautu uzraudzīt projekta realizāciju un darba kvalitāti:

      - Abreviatūras sarakstus;

      - Procesa shēmas;

      - Sistēmas apraksti. Elektriskās shēmas;

      - Citi projekta dokumenti;

    - Celtniecībā lietotajai dokumentācijai (tajā skaitā rasējumiem, celtniecības/ montāžas/ ekspluatācijas kārtības, projekta labojumi, kvalitātes ieraksti) būvdarbu laikā vienmēr ir jābūt pieejamai Pasūtītājam izskatīšanai.

# Pamatinformācija:

Plānoto biokurināmā KM paredzēts darbināt automātiskā režīmā, bez pastāvīga apkalpojošā personāla. KM vadība un pārraudzība paredzēta no šīs KM vadības telpas pults, kas automātiskā režīmā informē attālināti operatoru par darba parametriem, kļūdām vai avārijas situācijām.

Lietderības koeficients šķeldas katlam paredzams vismaz 87%. KM darbība tiek paredzēta darbam apkures periodā ar pastāvīgu slodzi ne zemāku katrai par 0,2 MW.

Katlu mājas iekštelpās, kur tiks uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas, iekštelpu gaisa temperatūrai jābūt robežās no + 5 °C līdz +40 °C.

Iekārtām, konstrukcijām, komunikācijām, kuras tiks uzstādītas ārpus KM telpām (gaisa vadiem, dūmvadiem, izplūdes cauruļvadiem utt.), apkārtējās vides apstākļi ir sekojoši:

    - ārējā gaisa temperatūra no – 35 °C līdz + 35 °C;

    - gaisa relatīvais mitrums no 30% līdz 100%;

    - gaisa spiediens 950 ÷ 1050 mbar;

    - vēja ātrums 46 m/s;

    - sniega slodze 1,0 kPa.

# Darbu apjoms:

  - Pasūtītāja vārdā pieprasīt un saņemt visus nepieciešamos tehniskos noteikumus, saskaņojumus un atļaujas.

  - Veikt darbus saskaņā ar izstrādāto, SIA “Kārsavas namsaimnieks” saskaņotu un Kārsavas novada būvvaldē akceptētu būvprojektu;

  - Sagatavot izpilddokumentāciju atbilstoši Pasūtītāja, būvnormatīvu, un būvvaldes prasībām;

  - Sagatavot ekspluatācijas instrukcijas un veikt Pasūtītāja personāla apmācību;

  - Veikt iekārtu palaišanas, ieregulēšanas darbus visā slodžu diapazonā, funkcionālās pārbaudes, nodot biokurināmā ūdenssildāmos katlus (turpmāk – ŪSK) ekspluatācija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo dokumentu prasībām;

  - Labiekārtot teritorijas tādā apjomā, lai tiktu atjaunoti būvniecības laikā bojātie ceļi, laukumi, zālājs un būvju elementi;

    - Nodot objektu ekspluatācijā atbilstoši nolikuma, līguma un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.

# Prasības tehniskajiem risinājumiem:

  - Prasības sadedzināšanas iekārtai/-tām (kurtuvei/-ēm):

    - Sadedzināšanas iekārtām (kurtuvēm) jānodrošina ilgstošs stabils darbs slodžu diapazonā no minimālās līdz nominālai jaudai ar koksnes šķeldu ar mitruma saturu

diapazonā no 10 % līdz 55 % un pelnu saturu līdz 6 %

    - Šķeldas sadedzināšanas iekārtām (kurtuvēm) jānodrošina iespēja strādāt ar zemas kvalitātes mežizstrādes šķeldu, kas gatavota no mežizstrāde koksnes apstrādes atkritumiem ar zāģu skaidu un koksnes mizas piejaukumu;

    - Katrai katla kurtuvei jābūt ar ūdens dzesējamu apvalku kura darbība ir savienota ar katla konvektīvo daļu, nodrošinot stabilu darbību norādītā kurināmā mitruma, kurināmā enerģētiskās vērtības robežās un jaudas pieprasījuma izmaiņās;

    - Katram katlam jābūt ar slīpo, kustīgo ārdu kurtuvi un katrai no tām nodrošināt:

      - ārdu režģa aprīkošanu ar gaisa vai ūdens dzesēšanas sistēmu;

      - ārdu izgatavošanu no materiāla (čuguna vai tērauda sakausējuma ar piedevām), kas paredzēts ilgstošai darbībai ar paaugstinātu termisko slodzi;

    - Katrai kurtuvei ir jābūt aprīkotai ar siltumizolētām apkalpošanas lūkām, kā arī ar dzesējamām degšanas procesa vizuālās novērošanas lūkām;

    - Kurtuves aprakstā norādīt, pēc cik stundu ilga darba (vai cik bieži) strādājot ar nominālo siltuma slodzi ir jāveic kurtuves apturēšana un tīrīšana;

    - Degšanas procesa kontrolei, spiediena zem un virs ārdiem kontrolei jābūt pilnīgi automātiskai un regulējamai, izejot no sadedzināmā kurināmā, degšanas gaisa bilances, gaisa retinājuma, degšanas temperatūras, atlikušā skābekļa, Kurtuves degšanas zonās paredzēt, uzstādīt degšanas procesa temperatūras kontroli;

    - Jāparedz temperatūras devēji žūšanas un degšanas zonās virs ārdiem, uz kurināmā padeves šnekiem kurtuvē, divi temperatūras devēji kurtuves ūdens apvalkā ūdens temperatūras kontrolei, ūdens atpakaļgaitas katlā temperatūras devējs, kā arī vismaz viens temperatūras devējs zem ārdiem;

# Prasības katlam/-iem:

    - Biokurināmā izmantošanai izvēlēties tērauda ūdens cauruļu vai liesmas (svelmju) cauruļu vairāku gājienu katlu/ us, kas konstruktīvi salāgoti vai apvienoti ar pielietojamās kurtuves tipu. Katlam/ iem ir jābūt izolētiem un aprīkotiem ar kontroles un revīzijas lūkām un attiecīgām apkalpes platformām;

    - Ūdenssildāmajam/ iem jānodrošina siltumnesēja darba temperatūra līdz 110℃ un spiedienu līdz 6 bar;

    - Biokurināmā katliem jāparedz automatizēta pneimatiska katla sildvirsmu attīrīšana (airshot) no sodrējiem un pelniem un pelnu automatizēta izvadīšana;

    - Biokurināmam katlam/ iem jānodrošina automātiska katla jaudas regulēšanu robežās no 20% līdz 100%.

    - Piedāvātiem katliem ir jābūt saderīgiem ar piedāvājumā iekļauto vadības un automatizācijas sistēmu un šādā kombinācijā jabūt nodotiem  ekspluātācijā vismaz vienā objektā  (piedāvājumā iekļaut ziņas par objekta adresi un kontaktinformāciju).

# Prasības kurināmā padeves sistēmai:

    - Biokurināmā pārvietošanai paredzēt kurināmā konveijerus, vai hidrauliskos stūmējus, kuriem jābūt nodrošinātiem pret kurināmā izbiršanu un putekļu noplūdēm, kā arī

aizsargātiem no atmosfēras nokrišņiem;

    - Biokurināmā transportēšanas mezglā jāparedz sistēmas, kas nodrošina liela izmēra (koksnes, akmeņu, betona u.tml.) gabalu atdalīšanu, ja -ja to nosaka sadedzināšanas iekārtas tehniskās prasības kurināmā kvalitātei;

    - Biokurināmā transportēšanai izmantoto tikai ķēžu skrāpju konveijerus vai hidrauliskus bīdītājus. Skrūves tipa konveijerus izmantot tikai pēc liela izmēra (koksnes, akmeņu, betona u.tml.) gabalu un metāla priekšmeta atdalīšanas.

# Prasības dūmgāzu attīrīšanas ietaisēm, dūmvadiem un dūmenim/-ņiem:

    - Biokurināmā katlu iekārtām jāparedz dūmgāzu attīrīšanas ietaises, kas nodrošinās putekļu un cieto daļiņu izmešu daudzuma un gaisa kvalitātes rādītājus attiecīgajā rajonā atbilstoši “Tehniskās specifikācijas” 5.19.punktā (Vides aizsardzības prasības) uzrādītajiem rādītājiem;

    - Emisijām ekspluatācijas laikā jāatbilst Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumos Nr. 736 noteiktām. Skatīt MK Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 736 5. pielikumu;

# Prasības pelnu un izdedžu aizvākšanas sistēmai:

    - katram katla agregātam ir jābūt savai pelnu savākšanas sistēmai;

    - pelnu novākšanas sistēmām ir jābūt sausai vai slapjai;

    - pelnu novākšanas sistēmas ir jāprojektē tā, lai novērstu putekļošanu ēkā un katlu telpā. Lidojošo pelnu savākšanas sistēmai ir jābūt gāzu necaurlaidīgai, pelnu novākšanas sistēma savāc pelnus konteineros;

    - visiem objektiem, kas var iekļūt kurtuvē un iziet cauri kurināmā apstrādes un atdalīšanas sistēmai, ir jāspēj iziet cauri kurtuvei un pelnu apstrādes sistēmai, nebloķējot un nebojājot to;

    - ja tiek lietota ar ķēdi darbināma sistēma, piegādes apjomā ir jāiekļauj rezerves ķēde katram konveijeru tipam;

    - piegādes apjomā jābūt 2 pelnu konteineriem, pelnu konteineriem jābūt vismaz 7m3 apjomam.

# Prasības katlu ēkai:

    - Katlu ēkā paredzēt sekojošas palīgtelpas:

      - vadības pults telpu;

      - telpas apkalpojošajam un remontu personālam nepieciešamās sadzīves telpas (darba telpa, ģērbtuve, tualete, un duša);

      - palīgtelpa un tehniskās daļas telpa.

    - Katlu telpā paredzēt grīdu pārklājumu ar mehāniski izturīgu, viegli kopjamu pārklājumu, vadības telpā grīdas ar nodilumizturīgu linoleju vai analogu klājumu, sanitārajās telpās akmens flīžu segumu.

    - Katlu telpā paredzēt ūdens drenāžas sistēmu ūdens savākšanai, kas var nonākt uz grīdas darbojoties ugunsdzēšanas sistēmām, cauruļvadu vai citu siltumapgādes sistēmu elementu bojājuma gadījumā, apkopjot telpas. Paredzēt ūdens ņemšanas vietas telpu kopšanai.

    - Katlu mājas telpās jānodrošina minimālā temperatūra +10.0˚ C.

# Prasības biokurināmā noliktavai:

    - Biokurināmā noliktavas sastāvā paredzēt:

      - kurināmā izkraušanas mezglu, kas paredzēts šķeldas izkraušanai uz „kustīgās” grīdas ne mazāk kā kurināmā izkraušanai 3 diennakšu darbināšanas režīmam pie maksimālās slodzes;

      - šķeldas vedējam jāparedz iespēja uzbraukt uz “kustīgās” grīdas;

      - kad šķeldas vedējs ir uzbraucis uz kustīgās grīdas, automātikai ir jānodrošina to kustības apturēšana;

      - atklātu laukumu ar asfalta vai betona segumu autotransporta manevrēšanai pirms izkraušanas;

    - Uzstādīt noliktavas apgaismojumu, lai kurināmā pieņemšana varētu notikt nepārtraukti visu diennakti;

    - Aprēķinot ēku un laukumu izmērus, ņemt vērā, ka paredzēts izmantot šķeldas vedēju ar garumu ne mazāku 12 m, ar tilpumu līdz 90 m³ un izkraušanu ar “kustīgo grīdu” caur aizmuguri;

    - Pretendents var piedāvāt alternatīvu kurināmā noliktavas konstrukciju, ja tā nodrošina augstāku kurināmā sagatavošanas automatizācijas pakāpi, nesamazinot siltumavota ekspluatācijas drošību.

# Sūkņu iekārtām:

      - Izvēlēties siltumtīklu ūdens cirkulācijas sūkņus ar ražību, lai nodrošinātu

      - siltumenerģijas nodošanu siltumtīklos visā jaudas diapazonā, ievērojot siltumslodzi, siltumtīklu temperatūras grafiku un spiedienu siltumtīklu pieslēguma vietā P1=4,0 bar un P2=2,2 bar;

    - Paredzēt siltumtīklu piebarošanas sūkņus:

      - normālam piebarošanas režīmam ar ražību līdz 2 m3/h (vidējā diennakts piebarošana 0÷5 m3/h);

      - avārijas piebarošanai ar ražību līdz 3 m3/h.

    - Sūkņu aizsardzības klasei ir jābūt ne zemākai par IP54 un to elektrodzinēji jāapgādā ar sprieguma frekvenču pārveidotājiem. Minēto sūkņu izvēli, ražību un skaitu noteikt projektēšanas gaitā un saskaņot ar Pasūtītāju;

    - Paredzēt automātisku siltumtīklu drenāžu ūdens termiskās izplešanās kompensēšanai, ja izplešanās apjoms pārsniedz piebarošanas apjomu;

    - Siltumtīklu piebarošanas ūdens sagatavošanas iekārtām KM jānodrošina siltumtīklu piebarošanas režīma uzturēšanu vasaras periodā, tajā skaitā:

      - Ūdens ķīmiskās apstrādes un deaerācijas iekārtām jānodrošina siltumtīklu piebarošana ar ražību 1 m3/h ar sekojošām ūdens kvalitātes prasībām;

        - mg/l; kopējā cietība ne vairāk kā 0,02 mg-ekv/l;

        - pH vērtība 8,5 – 9,5;

        - izšķīdušā skābekļa saturs ne vairāk kā 0,05 mg/l;

        - brīvās ogļskābes saturs 0 mg/l;

        - dzelzs savienojumu saturs ne vairāk kā 0,5 mg/l;

        - suspendēto vielu saturs saturs ne vairāk kā 5 mg/l;

        - naftas produktu ne vairāk kā 1;

        - hlorīdu saturs ne vairāk kā 50 mg/l.

    - Jāparedz automatizēta ūdens ķīmiskās apstrādes iekārta sastāvoša no trim blokiem (darba, reģenerācijā un rezerves bloks) un vakuuma vai membrānu deaeratora pielietošana;

    - Piebarošanas sistēmai paredzēt ķīmiski attīrīta ūdens rezervuāru ar tilpumu 2 m3;

    - Ūdens sagatavošanas un piebarošanas cauruļvadiem jābūt no nerūsējoša materiāla;

    - Paredzēt uzstādīt automatizētu siltumtīklu ūdens ķīmiskā apstrādes iekārtu siltumtīklu ūdens cietības samazināšanai ar ražību līdz 1 m3/h.

# Prasības elektroiekārtām:

    - Elektrobarošana tiks nodrošināta no pieslēguma vietas Kārsavā pie KM teritorijas;

    - Paredzēt tehnoloģisko sūkņu, dūmsūcēja, ventilatoru un citu iekārtu, kas darbojas ar mainīgu slodzi, elektrodzinēju aprīkošanu ar frekvenču pārveidotājiem;

    - Šķeldas KM transformatoru jaudu aprēķināt atbilstoši elektrodzinēju un aparātu jaudai, paredzot pilnu transformatoru savstarpējo rezervēšanos;

    - Paredzēt īsslēgumu strāvas aizsardzību un jaudas slēdžu pārslodzes aizsardzību;

    - Katla apgaismošanai uzstādīt LED gaismas ķermeņus. Apgaismojumu paredzēt atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem;

    - KM telpas apgaismojumam izvēlēties LED gaismas ķermeņus;

    - Evakuācijas gaismas ķermeņus izvēlēties LED izpildījumā;

    - Jaunajā KM uzbūvēt zemējuma kontūru atbilstoši LEK-048, LEK-078 un LVS EN 62305-3+AC valsts standartam;

    - Ēku aprīkot ar zibensaizsardzību atbilstoši LEK-048, LEK-078 un LVS EN 62305- 3+AC;

    - Sadalņu konstrukcijām jāatbilst LBN;

    - KM pievadceļu un laukumu apgaismojumam paredzēt LED gaismas ķermeņus;

    - Šķeldas padeves iekārtu ieregulēšanai un remonta darbu veikšanai paredzēt elektrodzinēju palaišanu rokas režīmā;

    - Paredzēt avārijas dīzeļģeneratoru ar tā funkcionēšanai nepieciešamo aprīkojumu. Avārijas ģeneratoram jānodrošina katla un palīgiekārtu, t.sk. transportieru sistēmas un tīklu cirkulācijas sūkņu funkcionēšana, veicot katla apturēšanu, nepieļaujot katla un palīgiekārtu elementu pārkaršanu un ūdens uzvārīšanos, nodrošinot iekārtu pakāpenisku atdzesēšanu. Nodrošināt iespēju dūmgāzu attīrīšanas maisu filtrus darbināt atsevišķi ar dīzeļģeneratoru;

    - Katlu elektroapgādi veikt saskaņā ar Būvniecības likumu un MK 30.09.2014. noteikumiem Nr. 573 „Elektroenerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”;

    - Ierīkot dūmeņa zibensaizsardzību un iekārtu zemējumu atbilstoši LEK-048, LEK-078 un LVS EN 62305-3+AC valsts standartam;

# Prasības automatizētās vadības sistēmai (AVS) un datu nolasīšanai:

    - Vadības un automatizācijas sadaļas un elektronisko sakaru tīklu sadaļas projektēšanu veikt saskaņā ar Būvniecības likumu, LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, Latvijas būvnormatīviem (LBN), LEK normatīviem, darba aizsardzības, vides aizsardzības prasībām un citiem normatīviem, kā arī reglamentējošiem aktiem;

    - Jaunās katlu iekārtas automatizācijas un mērierīces ar kontroles un vadības pulti jāparedz komplektā ar pamatiekārtu, AVS apakšsistēmu jāaprīko ar mikroprocesoru tehnikas līdzekļiem. Sistēmai jānodrošina KM darbība automātiskā režīmā bez pastāvīga apkalpojošā personāla;

    - AVS jānodrošina:

      - katlu un tā palīgiekārtu darbu automātiskā režīmā;

      - nepārtrauktu katla agregāta degšanas procesa lietderības koeficienta kontroli pēc aizejošo dūmgāzu sastāva un temperatūras;

      - informācijas par pašreizējās iekārtu darbību grafisku attēlošanu memoshēmas

veidā uz displeju ekrāniem;

      - avārijas un brīdinājuma signalizāciju atainošana uz displeju ekrāniem un skaņas veidā;

      - KM lokālo vadību;

      - datu nolasīšana no patērētās elektroenerģijas skaitītājiem, saražotās siltumenerģijas skaitītājiem;

    - Vadības pultī uz displeja ekrāniem paredzēt procesa datu attēlošanu mnemoshēmas veidā, tai skaitā:

      - pamat- un palīg- iekārtas tehnoloģiskie procesi;

      - tehnoloģiskās un AVS avārijas situācijas (parametru un vadības ierīču avārijas stāvoklis jāattēlo uz displejiem ar mirgojošu sarkanu gaismas signālu un jāreģistrē ar avārijas situāciju printeri);

      - kontroles un vadības elementu stāvoklis.

    - Paralēli sistēmas serveros tiek veidots darba žurnāls, arhīvs, statistiskie aprēķini un avārijas paziņojumi;

    - Tehnoloģisko parametru AVS sastāvā jābūt datu uzglabāšanas ierīcēm, kuras spēj nodrošināt operatīvās informācijas saglabāšanu uz laiku ne mazāku par 6 mēnešiem, kā arī veikt citas informācijas datu saglabāšanas funkcijas;

    - Paredzēt sekojošu parametru nolasīšanu, aprēķināšanu un ievietošanu uzstādītajā kontroles un vadības informatīvo sistēmā 2 ārējiem kontūriem:

      - turpgaitas temperatūra siltumtīklu izvadā;

      - atgaitas temperatūra siltumtīklu izvadā;

      - turpgaitas un atgaitas temperatūru starpība siltumtīklu izvadā;

      - turpgaitas siltumtīklu ūdens spiediens siltumtīklu izvadā;

      - atgaitas siltumtīklu ūdens spiediens siltumtīklu izvadā;

      - kopējā katla siltumslodze;

      - summārā saražotā siltumenerģija;

      - siltumnesēja caurplūde siltumtīklu izvadā;

      - siltumnesēja summārā caurplūde siltumtīklu izvadā;

      - katla turpgaitas temperatūra (katram katlam);

      - katla atgaitas temperatūra (katram katlam);

      - katla ūdens temperatūru starpība (katram katlam);

      - katla siltumnesēja caurplūde (katram katlam);

      - katla siltumnesēja summārā caurplūde (katram katlam);

      - katla siltumslodze (katram katlam);

      - dūmgāzu temperatūra aiz katla (katram katlam);

      - telpas gaisa temperatūra;

      - nostrādātais laiks katram katlam;

      - elektroenerģijas skaitītāju rādījumi;

      - visi avārijas signāli;

      - citus rādītājus, kas tiks noteikti projektēšanas gaitā.

    - AVS aparatūrai un programmnodrošinājumam ir jānodrošina automātiska visu procesu sinhronizācija.

# Prasības ceļiem, laukumiem un labiekārtošanai:

    - Veikt teritorijas labiekārtošanu atbilstoši saskaņotajā būvprojektā un būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem.

# Prasības ugunsdrošības piekļuves sistēmām:

    - Ugunsdzēsības sistēma:

      - ugunsgrēka atklāšanas sistēmā paredzēt „ESMI” adrešu analogās sistēmas iekārtu izmantošanu, kas nodrošina ugunsgrēka atklāšanu sākumstadijā, trauksmes signālu raidīšanu par ugunsgrēka rašanās vietu, vadības komandu nodošanu ventilācijas sistēmas atslēgšanai un signālu pārraidi tehnoloģisko aizsardzības sistēmu un ugunsdzēšanas sistēmas palaidei;

      - operatoru telpā paredzēt profesionālu 1 cilpas adrešu analogo paneli, kurš paredzēts līdz 90 devējiem, kas aprīkots ar gaismas un skaņas signalizāciju par ugunsgrēka atklāšanas un ugunsdzēsības automātikas sistēmu stāvokli;

      - ŪSK telpā paredzēt infrasarkanos liesmu detektorus, kas pieslēdzami cilpām ar adrešu moduļiem un tiek baroti no 220 VAC / 24 VDC bloka;

      - ŪSK telpā, kurināmā transporta mezglā paredzēt dūmu detektorus. Transportiera lenšu sākumdaļā un beigu daļā paredzēt lineāro termodetektoru;

      - visu adrešu detektori un adrešu moduļus paredzēt ar īsslēguma izolatoriem, lai īsslēguma vai elektriskās ķēdes pārtrūkšanas gadījumā adrešu cilpa paliktu darba stāvoklī;

      - visām cilpām paredzēt adrešu sirēnas, kuras tiek ieprogrammētas skaņas signāla ieslēgšanai ugunsgrēka gadījumā jebkurā zonā;

      - vadības telpā paredzēt adrešu moduļu skapi, kuram tiek pieslēgti visi signāli no ugunsdzēšanas sūkņiem, ugunsdzēsības automātikas ietaisēm un signāli par visas ugunsdzēsības sistēmas stāvokli;

      - visus ugunsgrēka atklāšanas sistēmas signalizācijas, barošanas un vadības ķēžu kabeļus paredzēt ugunsizturīgus (30 min);

      - paredzēt kabeļu kanālus sakaru, video, signalizācijas, piekļuves sistēmu savienošanai;

      - veikt ugunsdrošības pasākumus saskaņā ar MK 19.08.2014. noteikumu Nr.500

„Vispārīgie būvnoteikumi”, MK 19.04.2016. noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, un LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām.

    - Paredzēt piekļuves kontroles sistēmas pieslēgšanu pie ugunsgrēka atklāšanas sistēmas, lai trauksmes gadījumā visi objekti, kas pieslēgti pie piekļuves kontroles sistēmas, automātiski tiktu atbloķēti.

# Prasības pārējām iekārtām:

    - Visas atklātās daļas, kuras var strādāt pie temperatūras, kas augstāka par 45 °C pienācīgi un efektīvi jāapšuj ar siltumizolācijas materiālu. Izolējošo slāņu veidam, biezumam un skaitam, izolēšanas efektivitātei, apšuvei/pēdējai kārtai un siltuma zudumiem jābūt tādiem, lai maksimālā temperatūra izolācijas virspusē nebūtu lielāka par 45 °C. Nekādos apstākļos netiek pieļauta azbesta vai citu kancerogēnu materiālu izmantošana. Drīkst izmantot materiālus, kas satur kalcija silikātu, magnēzija vai minerālu šķiedras;

    - Visām piegādājamajām iekārtām, sistēmām un konstrukciju elementiem paredzēt atbilstošu krāsojumu, ņemot vērā to ekspluatācijas apstākļus un ugunsdrošības prasības. Uzstādot iekārtas ārpus ēkas, paaugstinātas prasības jāizvirza korozijaizsardzībai, ņemot vērā klimatiskos apstākļus būvlaukumā;

    - Paredzēt siltumenerģijas uzskaites mezglus siltumenerģijas izvadā no KM un katla/-u saražotās siltumenerģijas kontrolei;

    - Noteikt, ka visām metāla konstrukcijām jābūt nokrāsotām ar grunts krāsu un dekoratīvo krāsu. Krāsu toņus saskaņot ar Pasūtītāju.

    - Paredzēt dūmgāzu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, lai dūmgāzes un notekūdeņi atbilstu vides prasībām;

    - Piegādātām metālkonstrukcijām jābūt izgatavotām un samontētām atbilstoši LVS EN 1090 prasībām. Piegādātāja ražotnei jābūt sertificētai saskaņā ar ES prasībām;

    - Spiedieniekārtu un sistēmu piegāde, izgatavošana, montāža un sertifikācija veicama atbilstoši Eiropas Komisijas direktīvas 97/23/EC un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un noteiktā kārtībā. Cauruļvadu izgatavošanai, piegādei un montāžai jāatbilst LV ISO 13480 prasībām;

    - Veikt pasākumus, lai nodrošinātu jaunuzstādīto darbojošos iekārtu normatīvo trokšņa līmeni;

    - Visa izbūvējamā cauruļvadu sistēma, izņemot būvprojekta AVK un ŪK daļās, kurā

siltumnesēja temperatūra augstāka par 45 °C, pienācīgi un efektīvi jāapšuj ar siltumizolācijas materiāliem. Noslēgierīcēm, filtriem, pretplūsmas vārstiem, sensoriem izvadiem no uzstādāmās cauruļvadu sistēmas, u.c., uzstādīt atbilstošu viegli noņemamus un uzliekamus siltumizolācijas materiālus. Izolējošo slāņu veidam, biezumam un skaitam, izolēšanas efektivitātei, apšuvei/pēdējai kārtai un siltuma zudumiem jābūt tādiem, lai maksimālā temperatūra izolācijas virspusē nebūtu lielāka par 45 °C. Siltumizolācijas materiāla ārējam pārklājumam jābūt no metāla materiāla - skārda, nerūsējošā tērauda vai alumīnija loksnēm. Nekādos apstākļos netiek pieļauta azbesta vai citu kancerogēnu materiālu izmantošana. Pieļaujams izmantot materiālus, kas satur kalcija silikātu, magnēzija vai minerālu šķiedras. Visiem izbūvējamajiem cauruļvadiem, uz kuru ārējās virsmas var veidoties kondensāts, paredzēt atbilstošu pretkondensācijas izolācijas materiālu uzstādīšanu.

# Darba drošība un satiksmes organizēšana:

    - Būvdarbus veikt nepārtraucot satiksmi. Piekļūšana būvlaukumam jāorganizē pa esošajiem ceļiem un ielām. Ja nepieciešams, Izpildītājam jāparedz pagaidu apbraucamie ceļi, tilti, kas pēc objekta pabeigšanas jānovāc;

    - Izpildītājam jāgarantē, ka tā izmantotais transports ārpus darbu zonas atbildīs visiem spēkā esošajiem likumiem un slodžu ierobežojumiem;

    - Izpildītājam būvniecības laikā jānodrošina autotransporta, sabiedriskā transporta, operatīvā transporta un gājēju satiksme. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu zonā. Jāuztur un jāaprīko ar pagaidu ceļa zīmēm un shēmām visi būvniecības laikā izmantojamie autoceļi, ieskaitot pagaidu apvedceļus, kā arī jānodrošina droša satiksme pa tiem. Nepārtraukti jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un jāpārliecinās, vai satiksme uz esošajiem ceļiem netiek nevajadzīgi traucēta;

    - Visā būvniecības laikā pagaidu brauktuves un apbraucamie ceļi jāaprīko ar sagaidāmajam transportam atbilstošu segumu;

    - Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus;

    - Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem;

# Ieregulēšana un pārbaudes:

    - Ieregulēšanai un pārbaudēm jāietver sekojošas daļas:

      - Aukstās pārbaudes (spiediena pārbaudes, kabeļu elektroizolāciju, bloku pārbaudes, cilpu pārbaudes, aizsardzības pārbaudes utt.). Cauruļu tīrīšana (skalošana, karsēšana) jāveic pēc apstiprinātas kārtības un ražotāja rekomendācijām;

      - Karstās pārbaudes, kur iekārtas tiek pārbaudītas darbojoties. Šajā posmā visām

iekārtām ir jābūt pārbaudītām, vadības ķēdēm precīzi noregulētiem, palaišanas/ apturēšanas secībai pārbaudītai. Kur tas nepieciešams, jāveic rezervēšanu darbības pārbaudes. Obligāti ir jāveic drošas Katlumājas apturēšanas pārbaude gadījumā, ja tā tiek atslēgta no elektrotīkla, kā arī siltumtīkla pieejamības zuduma gadījumā;

      - Veiktspējas pārbaudes, lai izpildītu Katlumājas garantijas no Garantiju sadaļas;

      - Gala pārbaude, lai pierādītu Katlumājas darbības uzticamību. Šīs pārbaudes ilgums nedrīkst būt mazāks par 72 stundām bez pārtraukuma. Šī pārbaude tiek izpildīta saskaņā ar slodzes grafiku, ko nosaka Pasūtītājs, kas var ietvert pilnu slodzi, daļējas slodzes darbību, temperatūras maiņas.

# Apmācības:

    - Par katru Katlumājas aspektu un tās komponentu Piegādātājam jānodrošina teorētiskā un praktiskā apmācība;

    - Personāla apmācībai jāietver sekojošas sfēras: ekspluatācija, uzturēšana, nepareizas darbības/ kļūdas meklēšana un bojājuma labošana;

    - Kopumā apmācāmi ne mazāk kā 3 Pasūtītāja izvēlēti darbinieki. Apmācībām (gan teorētiskām, gan praktiskām) jānotiek Katlumājas montāžas, ieregulēšanas un pārbaužu posmu laikā;

    - Apmācībai jānotiek latviešu valodā;

    - Apmācības materiāli jāsagatavo un jāizdala individuāli katram apmācāmajam (latviešu valodā);

    - Apmācības beigās jāveic pārbaudījums, lai noskaidrotu zināšanas. Rezultāti rakstveidā jāiesniedz Pasūtītājam;

# Garantijas pakalpojumi:

    - Garantijas laiks  Izpildītājam jānodrošina 5 gadi. Remontdarbiem, avārijas darbiem un nomainītajām detaļām jānodrošina garantijas laiks vismaz 24 mēnešus;

    - Izpildītājs ir atbildīgs par būvdarbu Defektiem un to novēršanu vai novēršanas izdevumu segšanu.:

      - Par Defektu, uz kuru attiecas Garantijas periods, atzīstams tāds jebkuras Objekta daļas stāvoklis, kas atklājies vai radies Garantijas perioda laikā, kad attiecīgā Objekta daļa atrodas sliktākā stāvoklī, nekā jauna, tomēr ņemot vērā, ka pieļaujams ir parastais nolietojums. Lai noteiktu, kādā stāvoklī jebkurai Objekta daļai jāatrodas, ja tā ir jauna, kā arī, lai noteiktu, kas attiecīgajos apstākļos atzīstams par parasto nolietojumu, tiek ņemtas vērā visas kvalitātes prasības, tehniskas un vizuāli estētiskās īpašības, kas paredzētas Līgumā, tajā skaitā Projektā, Projekta Detalizācijas dokumentos, normatīvajos aktos, piemērojamos standartos, ražotāja aprakstos un apliecinājumos vai labā būvniecības praksē. Ja dažādos minētajos

avotos ir noteiktas atšķirīgas kvalitātes prasības, tad spēkā ir stingrākās no tām (tādas, kuras paredz augstāku kvalitāti). Jebkurā gadījumā, par defektu atzīstams tāds jebkuras Objekta daļas stāvoklis, kad attiecīgā Objekta daļa nepilda jebkuru tai paredzēto tehnisko funkciju.

      - Pārpratumu novēršanai Puses precizē, ka par Defektu nav atzīstama 5.17.2.1. punktā minētā stāvokļa iestāšanās, kas radusies jebkura šāda apstākļa rezultātā:

        - Bojājumi, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, pārkāpjot ekspluatācijas noteikumus, kas paredzēti ražotāja noteikumos vai Izpildītāja Dokumentos, kurus Izpildītājs ir Pasūtītājam iesniedzis un vērsis uz tiem uzmanību, izņemot, ja šādi ekspluatācijas noteikumi ir nesaprātīgi vai pretrunā konkrētām Projekta, normatīvo aktu vai piemērojamo standartu prasībām

        - Bojājumi, kas radušies ļaunprātīgas bojāšanas rezultātā vai tādas mehāniskas iedarbības rezultātā uz attiecīgo Objekta daļu, kas nav atzīstama par parasto lietošanu, tomēr ievērojot, ka parastas lietošanas ietvaros ir pieļaujama arī saprātīga mehāniska iedarbība uz Objektu, tāda kā priekšmetu krišana, triecieni, vielu izlīšana, smērējumi un to tīrīšana un tml. Ja Projektā, normatīvajos aktos, piemērojamos standartos, ražotāja aprakstos vai Izpildītāja Dokumentos ir noteiktas jebkādas konkrētas normas attiecīgās Objekta daļas izturībai pret jebkādu mehānisku iedarbību, tad attiecīgajai Objekta daļai jābūt vismaz tik izturīgai, tomēr jebkāda mehāniska iedarbība, kas pārsniedz šādas normas, automātiski nenozīmē, ka uz to neattiektos Izpildītāja atbildība par Defektiem;

        - Bojājumi, kas radušies Objekta atrašanās vietai neparastu vai neparasti spēcīgu dabas stihiju ietekmē.

      - Tas, ka pastāv 5.17.2.2.2. punktā minētie izņēmumi no atbildības par Defektiem, kā arī, ka Objekta attiecīgās daļas stāvokļa pasliktināšanās notikusi parastā nolietojuma rezultātā, jāpierāda Izpildītājam un jebkuras šaubas iztulkojamas par labu Pasūtītājam.

      - Izpildītājs nenes atbildību par Defektiem, par kuriem Pasūtītājs nav rakstiski paziņojis līdz attiecīgā Garantijas perioda notecējumam.

      - Izpildītājam ir pienākums saviem spēkiem un līdzekļiem novērst visus Defektus, par kuriem Pasūtītājs ir rakstiski paziņojis līdz attiecīgā Garantijas perioda notecējumam un pieprasījis to novēršanu.

      - Defektu novēršana nozīmē visu šādu pienākumu izpildi: 5.17.2.6.1. Visu neatbilstošo Objekta daļu nomaiņa;

        - Visu to neatbilstošo Objekta daļu remonts, kurām to iespējams izpildīt tādā veidā, ka remontētā daļa vizuāli neatšķiras no citām Objekta daļām, ar

kurām normāls novērotājs to parasti salīdzinātu, kā arī remonta veikšana no kvalitātes viedokļa objektīvi nav uzskatāma par sliktāku risinājumu, nekā nomaiņa, un neveicina ātrāku tāda pat vai citu Defektu rašanos no jauna;

        - Visu 5.17.2.6.1. un 5.17.2.6.2. punktos paredzēto pasākumu veikšana arī attiecībā uz tām Objekta daļām, kuras tiek demontētas, bojātas vai citādi negatrīvi ietekmētas Defektu novēršanas pasākumu veikšanas rezultātā.

        - Visu attiecīgā Defekta cēloņu novēršana, lai netiktu pieļauta Defekta veidošana no jauna.

        - Visu testu, pārbaužu un pieņemšanas procedūru veikšana tādā apjomā, kā tas attiecīgajai Objekta daļai ticis veikts vai saskaņā ar Līgumu ir bijis jāveic Būvdarbu veikšanas laikā.

        - Visu Defekta novēršanas vietas atbrīvošanas, norobežošanas, apsardzes, uzkopšanas un sakārtošanas, atbilstoši iepriekšējam stāvoklim, pasākumu veikšana, kā arī saprātīgu izdevumu segšana par tiem pasākumiem, ko veic Pasūtītājs vai Objekta lietotājs, kā arī Defektu novēršanai patērēto energoresursu un komunālo pakalpojumu apmaksa.

        - Faktiski zaudēto nomas ienākumu pilnīga kompensēšana Pasūtītājam sakarā ar Objekta daļas lietošanas neiespējamību Defekta vai tā novēršanas pasākumu dēļ

        - Visu citu darbību veikšana, kas saistībā ar Defektu novēršanu paredzēta Līgumā vai kas atbilstoši labai būvniecības praksei nepieciešama normālai attiecīgo Defektu novēršanai.

      - Jebkāda Defektu novēršanas pasākumu veikšana mazākā apmērā, nekā paredzēts 5.17.2.6.punktā, pieļaujama tikai ar ikreizēju noteiktu rakstisku Pasūtītāja piekrišanu, kuru Pasūtītājam ir tiesības sniegt vai nesniegt brīvi pēc saviem ieskatiem. Tajā skaitā Pasūtītājs šādu piekrišanu var sniegt arī ar nosacījumu, ka apmaiņā pret atbrīvojumu izpildīt jebkādus pienākumus saistībā ar Defektu novēršanu Izpildītājs izmaksā Pasūtītājam noteiktu kompensāciju naudā.

      - Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītājam piekļuvi jebkurām Objekta daļām Defektu novēršanai, ievērojot šādus nosacījumus:

        - Ja Defekta novēršanas darbi var traucēt vai radīt neērtības Objekta lietotājiem, Pasūtītājs var pilnīgi vai daļēji neļaut veikt Defektu novēršanu darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00.;

        - Pasūtītājs var pieprasīt, lai Izpildītājs norobežo Defekta novēršanas vietu tādā veidā, ka tiek aizsegts skats uz Defektu novēršanas vietu un aizkavēta putekļu un smaku izplatīšanās, bet iespēju robežās arī skaņu izplatīšanās.

        - Pasūtītājs nodrošina iespējas pieslēgties pie esošā elektrotīkla un

apgaismojuma izmantošanu, kā arī iespēju izmantot ūdensapgādi un kanalizāciju tehniskām vajadzībām, bet Pasūtītājam ir tiesības uzstādīt šādiem pieslēgumiem skaitītājus un prasīt no Izpildītāja samaksu par patērētajiem resursiem.

        - Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja Personālam iespēju izmantot sanitārtehniskās telpas.

      - Defektu konstatēšanas un novēršanas kārtības un termiņu noteikšanai tiek noteikti šādi Defektu veidi:

        - Neatliekamie Defekti, t.i. tādi Defekti, kuru esamība nepieļauj vai būtiski ierobežo kādas Objekta daļas lietošanu, izņemot mazsvarīgas Objekta daļas, kuras faktiski netiek izmantotas parastajā Objekta lietošanā vai kuru esamība rada tālāku jebkuras Objekta daļas bojāšanos, izņemot, ja šāda tālāka bojāšanās aprobežojas ar kādu noteiktu apjomu un šādas tālāk sabojātas Objekta daļas nomaiņa vai remonts būtu jāveic jebkurā gadījumā, arī, ja attiecīgā Defekta novēršana tiktu veikta nekavējoši.

        - Steidzamie Defekti, t.i. tādi Defekti, kuri nav Neatliekamie Defekti un kuru esamība nepieļauj, ierobežo vai padara būtiski neērtu (tajā skaitā vizuālā izskata dēļ) jebkuras Objekta daļas lietošanu vai arī, kura esamība rada jebkādu tālāku jebkuras Objekta daļas bojāšanos.

        - Kārtējie Defekti, t.i. visi citi defekti, kuri nav Neatliekamie Defekti vai Steidzamie Defekti.

      - Defekti ir konstatējami un jānovērš šādā kārtībā un termiņos:

        - Pasūtītājs paziņo Izpildītājam un uzaicina to ierasties uz Defekta apsekošanu rakstiski. Attiecībā uz Neatliekamajiem Defektiem un Steidzamajiem Defektiem uzaicinājums var tikt nosūtīts pa elektroniskās saziņas līdzekļiem (fakss, e-pasts, SMS);

        - Izpildītājam jāierodas uz Defekta apsekošanu Pasūtītāja noteiktā laikā, kas nevar būt agrāks kā sekojošs termiņš pēc iepriekšējā punktā minētā Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas:

          - Neatliekamajiem Defektiem – 24 (divdesmit četras) stundas; 5.17.2.10.2.2. Steidzamajiem Defektiem – 3 (trīs) darba dienas;

5.17.2.10.2.3. Kārtējiem Defektiem – 14 (četrpadsmit) dienas. Tomēr pirmo 3 (trīs) gadu laikā no Objekta nodošanas Pasūtītājam, Kārtējo Defektu apsekošanai Pasūtītājs rīko Defektu apsekošanas komisijas aptuveni ik pēc 6 (sešiem) mēnešiem un Izpildītāju uz katra atklātā Kārtējā Defekta konstatēšanu var neaicināt. Par komisijas rīkošanas laiku Pasūtītājs paziņo ne mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas iepriekš.

        - Defektu apsekošanas laikā Puses sastāda Defektu aktu, kurā apraksta konstatētos Defektus, nosaka to novēršanas veidus un metodes atbilstoši

5.17.2.6. un 5.17.2.7. punktu noteikumiem, nosaka to novēršanas termiņus atbilstoši 5.17.2.10.4., 5.17.2.10.5. un 5.17.2.10.6. punktu noteikumiem, kā arī nosaka grafiku, kurā Izpildītājam būs iespējams veikt Defekta novēršanas darbus, ievērojot 5.17.2.8.1.punkta noteikumus.

        - Ja vien Puses nav vienojušās citādi, Defekti ir jānovērš šādos termiņos no 5.17.2.10.1.punktā minētā Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas , izņemot 5.17.2.10.5.punktā paredzēto gadījumu:

          - Neatliekamiem Defektiem – 72 (septiņdesmit divas) stundas. 5.17.2.10.4.2. Steidzamajiem Defektiem – 14 (četrpadsmit) dienas.

5.17.2.10.4.3. Kārtējiem Defektiem – 3 (trīs) mēneši.

        - Ja attiecīgo Defektu nav iespējams novērst 5.17.2.10.4.punktā noteiktajos termiņos objektīvu iemeslu dēļ (tādu kā Materiālu un iekārtu pasūtīšanas un piegādes termiņi, lielais veicamais darbu apjoms Defekta novēršanai vai šo darbu tehnoloģiskās īpatnības), un Izpildītājs par to ir rakstiski un motivēti Pasūtītājam paziņojis ne vēlāk kā 24 stundu laikā no Neatliekamo Defektu apsekošanas vai 7 (septiņu) dienu laikā no Steidzamo Defektu vai Kārtējo Defektu apsekošanas, un norādījis arī iespējamo Defekta novēršanas termiņu, tad attiecīgais Defekts ir jānovērš pēc iespējas ātrāk, tiklīdz tas ir saprātīgi iespējams, bet ne vēlāk kā paša Izpildītāja norādītajā termiņā.

        - Ja attiecīgo Steidzamo Defektu vai Kārtējo Defektu ir nelietderīgi novērst 5.17.2.10.4. un 5.17.2.10.5.punktos noteiktajos termiņos sezonas (gadalaika) dēļ, tad Defekta novēršana atliekama līdz labvēlīgas sezonas iestāšanās brīdim.

        - Jebkurā gadījumā, Izpildītājam ir nekavējoties jāveic visi saprātīgi pagaidu pasākumi, kas pēc iespējas novērš tālāku Objekta bojāšanos un samazina Objekta lietošanas ierobežojumus.

        - Ja Puses par 5.17.2.10.3..punktā minēto aktu ir vienojušās, tad tas ir Pusēm saistošs un Izpildītājam ir pienākums Defektu novērst saskaņā ar Defektu aktā noteikto, bet Pasūtītājam attiecīgi ir pienākums atļaut Izpildītājam veikt Defekta novēršanu.

      - Ja Izpildītājs neierodas uz defekta apsekošanu, neparaksta Defektu aktu vai neveic Defektu novēršanu atbilstoši Līgumā noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības paziņot, ka tas turpmāk nepielaiž Izpildītāju attiecīgā defekta novēršanai un pašam organizēt Defekta novēršanu uz Izpildītāja rēķina. Šādā gadījumā, Pasūtītājam nav pienākuma Defekta novēršanai meklēt lētāko piedāvājumu, bet gan Izpildītājs atbild par visiem faktiskajiem Pasūtītāja izdevumiem, ja vien Izpildītājs nepierāda, ka tie nesaprātīgi pārsniedz normālu tirgus līmeni un šādā gadījumā, Izpildītājs neatbild par šādiem izdevumiem šajā nesaprātīgā pārsnieguma daļā.

      - Ja Puses 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā no noteiktā Neatliekamā Defekta apsekošanas laika vai 14 (četrpadsmit) dienu laikā no noteiktā citu Defektu apsekošanas laika nevar vienoties par Defektu aktu, tad Pasūtītājam ir tiesības paziņot, ka tas turpmāk nepielaiž Izpildītāju attiecīgā Defekta novēršanai un pašam organizēt Defekta novēršanu, bet Pušu strīds par attiecīgo Defektu risināms Līgumā noteiktajā strīdu risināšanas kārtībā. Šādā gadījumā, atkarībā no strīda rezultāta, Izpildītājam ir pienākums izmaksāt Pasūtītājam sekojošu kompensāciju:

        - Ja Pasūtītāja izvirzītie prasījumi attiecībā uz Defekta novēršanas veidu un termiņiem ir bijuši pamatoti, Izpildītājam ir jāizmaksā Pasūtītājam pilna 5.17.2.11.punktā paredzētā kompensācija.

        - Ja Izpildītāja izvirzītie nosacījumi attiecībā uz Defekta novēršanas veidu un termiņiem ir bijuši pamatoti, Izpildītājam ir jāizmaksā Pasūtītājam tāda summa, kāda Izpildītājam (tajā skaitā attiecīgajam Apakšuzņēmējam) būtu bijusi attiecīgā Defekta novēršanas pilna pašizmaksa, ņemot vērā arī visus netiešos izdevumus. Šajā punktā minētais kompensācijas apmērs ir jāpierāda Izpildītājam un visas šaubas iztulkojamas par labu Pasūtītājam, proti, šādu šaubu gadījumā Izpildītājam ir jāizmaksā Pasūtītājam pilna 5.17.2.11.punktā paredzētā kompensācija.

        - Ja strīda risināšanas rezultātā noskaidrojas, ka Izpildītājam nav pienākuma novērst attiecīgo Defektu, Izpildītājam nav pret Pasūtītāju nekādu pienākumu.

      - Būvuzraudzības vai autoruzraudzības veikšana no Pasūtītāja puses, jebkādu Būvdarbu pieņemšana, tieša vai netieša akceptēšana vai pretenziju un iebildumu neizteikšana, nesamazina Izpildītāja atbildību pret defektiem.

      - Ja ražotāja vai piegādātāja sniegtās garantijas par Iekārtu vai Materiālu kvalitāti ir garākas nekā Izpildītāja atbildība par Defektiem saskaņā ar Līgumu, tad ar attiecīgā Garantijas Perioda notecējuma brīdi, visas Izpildītāja (tajā skaitā Apakšuzņēmēju) prasījuma tiesības pret attiecīgo ražotāju vai piegādātāju uzskatāmas par automātiski cedētām Pasūtītājam. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, lai saskaņā ar līgumiem, ko tas noslēdz ar Apakšuzņēmējiem, Iekārtu vai Materiālu ražotājiem vai piegādātājiem, šāda cesija būtu spēkā. Tāpat pēc attiecīgā Garantijas Perioda notecējuma, Izpildītājam ir pienākums par šādu cesiju rakstiski paziņot attiecīgajiem Iekārtu vai Materiālu ražotājiem vai piegādātājiem, kā arī nodrošināt, ka šādu paziņošanu veic attiecīgie Apakšuzņēmēji.

      - Attiecībā uz Objekta daļu, kuru Izpildītājs ir aizvietojis vai izremontējis, veicot Defekta novēršanu, attiecīgais Defektu Periods sāk tecēt no jauna ar brīdi, kad pabeigta Defekta novēršana un šāda novēršana apstiprināta Līgumā noteiktajā kārtībā, tomēr šāds jaunais Garantijas Periods nepārsniegs 6.17.1. punktā noteikto attiecīgo Defektu Periodu ilgāk kā par 3 (trīs) gadiem, kā arī tas neietekmēs un nepagarinās Ieturējuma Naudas izmaksas termiņus vai Ieturējuma Naudas Garantijas notecējuma termiņus.

      - Normatīvajos aktos noteiktie īsākie atbildības termiņi par defektiem neietekmē un nesamazina Izpildītāja atbildību, kuru tas uzņemsies saskaņā ar Līgumu

      - Līdz Objekta nodošanai Izpildītājam ir pienākums sastādīt un iesniegt Pasūtītājam precīzu visu tādu Iekārtu, sistēmu, mehānismu un kustīgo elementu pārbaužu, apkopju, nolietojušos detaļu un izlietojamo materiālu nomaiņas sarakstu, kas saskaņā ar ražōtāju vai piegādātāju instrukcijām vai rekomendācijām ir obligāti jāveic, lai saglabātos spēkā un netiktu ierobežota Izpildītāja atbildība pret Defektu novēršanu.

      - Ja 5.17.2.17.punktā minētajā sarakstā nav norādītas visas darbības, kas nepieciešamas, lai saglabātos spēkā un netiktu ierobežota Izpildītāja atbildība par Defektu novēršanu, iestājas visas šādas sekas:

        - Pasūtītājs var prasīt, lai Izpildītājs izpilda arī visas nepieciešamās, bet nenorādītās darbības;

        - Pasūtītājs var atprasīt no Izpildītāja jau samaksātās ikmēneša tādu atlīdzības daļu, kura ir proporcionāla faktiski neizpildīto darbību vērtībai;

        - Izpildītājs nevar celt iebildumus pret Pasūtītāja pieprasījumu novērst attiecīgu Defektu, pamatojot šādus iebildumus ar faktu, ka nav veiktas 5.17.2.17.punktā minētajā sarakstā nenorādītās darbības.

# Kurināmā raksturojums:

    - Šķeldas sadedzināšanas iekārtu (kurtuvju) konstrukcijai jāparedz iespēja sadedzināt dažādas kvalitātes enerģētiskās koksnes kurināmo – šķeldu, t.sk. mežistrādes šķeldu ar zāģu skaidu un koksnes mizas piejaukumu ar mitruma saturu 30 ÷ 55% un zemāko sadegšanas siltumu 1500 – 4500 kcal/kg ar sekojošiem kurināmā veidu tehniskajiem rādītājiem (skat. Tabulu 1.).

# Kurināmā veidu tehniskie rādītāji:

Tabula 1.

| Šķeldas parametri | Daudzums masā |
| --- | --- |
|  | Koksnes šķelda | Mežizstrādes šķelda |
| Frakcijas izmēri, mm |  |  |
| virs 200 mm | - | - |
| no 100 līdz 200 mm | Ne vairāk par 3% | Ne vairāk par 3% |
| no 63 līdz 100 mm | Ne vairāk par 30% | Ne vairāk par 30% |
| zem 8 mm | Ne vairāk par 10% | Ne vairāk par 20% |
| Pelni | Līdz 3 % | Līdz 6 % |
| Mitrums, % | 10-55 | 10-55 |
| Kurināmā nosacījumi satura | Šķelda bez ķīmiskas piedevas saturošiem kokapstrādes atkritumiem (finiera, skaidu plašu u.c. atkritumi) un zaļās biomasas (skujas, lapas u.c.). | Šķelda bez ķīmiskas piedevas saturošiem kokapstrādes atkritumiem (finiera, skaidu plašu u.c. atkritumi) un zaļās biomasas (skujas, lapas u.c.). |

# Vides aizsardzības prasības:

    - Vides aizsardzības jomā visām KM uzstādītājām iekārtām un ierīcēm jāatbilst Eiropas standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem;

    - Doto normatīvu sasniegšanai jāizmanto mūsdienīgas kurināmā sadedzināšanas un dūmgāzu attīrīšanas iekārtas un tehnoloģijas, kas nodrošinātu pēc iespējas mazāku kaitīgo vielu izplūdi;

    - Ar biokurināmā KM izbūvi saistīto kaitīgo vielu koncentrācijas piezemes atmosfēras slānī nedrīkst pārsniegt Tabulā 2 dotos gaisa kvalitātes normatīvus, ieskaitot esošo atmosfēras fona piesārņojuma līmeni.

    - Trokšņa līmenis. Iekārtu trokšņa līmenis telpās 1 m attālumā no iekārtām nedrīkst pārsniegt 85 dB(A). Darbojoties KM pie nominālā režīma skaņas/trokšņa līmenis ārpus telpām nedrīkst pārsniegt fona līmeni. Gadījumā, ja fons ir zem 45dB(A), strādājošā MK drīkst sasniegt trokšņu līmeni līdz 45dB. Visi mērījumi tiek veikti pie KM žoga;

    - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam visus nepieciešamos datus un aprēķinus noteiktās kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas piedāvājuma sagatavošana

# Gaisa kvalitātes normatīvi

Tabula 2 .

Avots: Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 736

# Zibens aizsardzība un iezemēšana:

    - Darbu Izpildītājam jānodrošina iezemēšanas sistēma visām kompleksa būvēm atbilstoši LVS HD 384 „Izbūves noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1kV” (vai ekvivalents). Jāiezemē visas metāliskās iekārtas, aprīkojums. Zemējuma kontūram jābūt slēgtam vienotā sistēmā, kas pievienots iezemētiem elektrodiem. Zibens aizsardzība jāierīko atbilstoši standarta ENV 61024-1 (Protection of structures against lightning) (vai ekvivalents) prasībām.

# Projekta ilgtspēja:

    - Katlumājai jābūt projektētai kā minimums vismaz 176,000 darbības stundām un 20 gadiem. Katlumājai savā dzīves laikā jāiztur slodzes maiņas tādā veidā, lai komponentiem neradītu pārslodzi, kas pārsniedz pieļaujamās normas;

    - Prognozējamā gada ekspluatācija:

      - Gada darbības stundas apmēram 4000-4500 h katrai no katliekārtām.

# Automatizācijas līmenis:

    - Darbības principam jābūt balstītam uz vadību no vienas galvenās vadības telpu ar modernu kontroles sistēmu ar vienlaicīgi pieejamu vizualizāciju (visus temperatūras režīmus, plūsmas, spiedienu sistēmā. Visas normālās Katlumājas darbības, tajā skaitā karstās un siltās palaišanas un apturēšanas jāveic no galvenās vadības telpas. Manuālas iejaukšanās ir pieļaujamas aukstās palaišanas darbību laikā, kā arī degkameras uzsildīšanas laikā. Katlumājai jābūt projektētai, lai samazinātu iespējamo personālu, t.i., tai ir jāizrāda augsta uzticamība un pieejamība ar minimālu operatora iejaukšanās nepieciešamību. Uzņēmējam tāpat jāparedz attālinātas uzraudzības caur tam atvēlētiem Interneta kanāliem.

    - Katlumājas automatizācijas līmenim ir jānodrošina pilnīgi tās autonoma darbība vismaz 24 stundas vai vairāk. Tas ir jādemonstrē Katlumājas testēšanas laikā, tā sauktajā “72 stundu izturības pārbaudē”. Automātiska katla tīrīšanas sistēma, kas nodrošina regulāru tīrīšanai pakļauto mezglu tīrību bez operatora iesaistīšanās.

# Trokšņi:

    - Jebkuri nepieciešamie trokšņu ierobežošanas pasākumi jāiekļauj Katlumājas projektēšanas stadijā un tiem jābūt tik tuvu pie trokšņu avota, cik vien tas iespējams. Piegādātāja pusei jāizpilda prasības attiecībā uz trokšņu līmeni;

    - Ilgstošam vai neregulāram trokšņu līmenim ēku iekšpusē un īpaši jebkurā darbavietā, tādā kā mehānismi vai ārpustelpu iekārtu apkārtnē jābūt atbilstoši Latvijas un/vai piemērojamiem Eiropas standartiem.

    - Kur tas nepieciešams, jānodrošina akustiskie apvalki vai klusinātāji. Drošības vārsti, triecienierīces, vai citas līdzīgas iekārtas, kuras rada augstu trokšņu līmeni, jāaprīko ar piemērotām klusinātāju ierīcēm, pat ja trokšņu avots ir neregulāras dabas;

    - Celtniecības stadijā troksnim, putekļiem un satiksmei ir jābūt kontrolētai, lai mazinātu vietējās sabiedrības neērtības un atbilstu vietējo institūciju, piekrišanu un atļauju noteiktajiem nosacījumiem. Latvijas likumdošanai, tādai kā 03.07.2004. MK noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” vai to ekvivalentam, ir jābūt stingri ievērotai;

    - Iekštelpu trokšņiem jābūt zemākiem par 85 dB, mērītiem 1 m attālumā un 1,5 m augstumā no iekārtas. Izņēmumiem no šiem noteikumiem jābūt skaidri norādītiem piedāvājumā. Ja tas nav minēts, šie noteikumi jāuzskata par izpildāmiem;

# Droša apturēšana:

    - Ārējās elektrības padeves atslēgšanas gadījumā Katlumājai ir droši jāizslēdzas.

# Katlumājas aizsardzības sistēma:

    - Nekāda veida viena atteice nedrīkst atturēt aizsardzības sistēmu no tās funkciju izpildīšanas. Atteicei automātiski jābūt izolētai un Katlumājas iekārtām un aizsardzībai jābūt veidotai tā, lai šai vienai atteicei būtu minimālā ietekme uz citu iekārtu darbu;

    - Procesu kontroles ierobežotājiem jābūt veidotiem tā, lai izvairītos no nevajadzīgiem Katlumājas komponentu atslēgumiem.

  - Standarti, likumi un noteikumi:

    - Piegādātājam jāapsver un jāievēro visi Latvijas normatīvie akti, Latvijas iestāžu noteikumi, kā arī citu standarti un vispārpieņemtās prakses, kas saistošas šādas Katlumājas tipam. Uz dažiem no šiem dokumentiem dotas atsauksmes, šinī specifikācijā;

    - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var apstiprināt cita alternatīva

(ekvivalenta) standarta lietošanu, ja šis ekvivalents ir atzīts un tiek piemērots praksē siltumenerģijas ražošanas nozarē, un, kas Pasūtītājam ir atbilstošā veidā norādīts piedāvājumā;

    - Visām piegādātajām elektroiekārtām jāatbilst attiecīgiem Latvijas standartiem (tajā skaitā LEK – Latvijas energostandarts) vai to ekvivalentiem, vai IEC standartiem, vai to ekvivalentiem, kas ir spēkā Līguma izpildes laikā, ja vien Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nav piekritis citādi. Šāda piekrišana tiks sniegta tikai, ja Piegādātājs pierādīs, ka iekārtas atbilst citiem starptautiski vispāratzītiem standartiem un ir ekvivalentas kvalitātes citādi piemērojamiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentam, vai IEC standartiem, vai to ekvivalentam. Montāžai jānotiek saskaņā ar piemērojamajiem standartiem un ražotāja rekomendācijām. Šīm rekomendācijām jābūt iesniegtām Pasūtītāja uzraugošajam inženierim pirms uzstādīšanas darbu sākuma;

    - Elektroinstalācijas darbi jāveic saskaņā ar Latvijas standartiem. Elektroinstalāciju ierīkošanai, LEK vai atbilstošam ekvivalentam un saskaņā ar normatīvo aktu normām, kā arī jānodrošina darbu droša veikšana. Elektroinstalācijai bīstamās zonās papildus jāatbilst arī pielietojamo standartu prasībām šādās zonās. Piegādātājam jāiesniedz šāds bīstamo zonu saraksts, kā arī šajās zonās izvietojamo iekārtu saraksts.

# Materiāli:

    - Materiālu komplektācija atbilstoši izgatavotāja instrukcijām;

    - Visiem materiāliem jābūt jauniem un izvēlētiem tā, lai tie atbilstu noteiktiem mērķiem;

    - Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai līguma izpildes laikā tiktu aizsargāti visi piegādātie materiāli un iekārtas;

    - Izpildītājam ir tiesības piedāvāt apstiprinājumam materiālus, kas ir līdzvērtīgas vai labākas kvalitātes nekā specifikācijā norādītie. Tomēr, par jebkuriem kavējumiem, kas rodas sakarā ar šādu iesniegumu noraidīšanu, lai kāda iemesla dēļ tie būtu radušies, atbildīgs ir Būvuzņēmējs;

    - Piedāvāto materiālu paraugi vai katalogi un jebkāda cita informācija jāiesniedz Pasūtītāja apstiprināšanai;

    - Materiālu izvēlē galvenā uzmanība jāpievērš to saderībai ar ekspluatācijas apstākļiem. Tāpat par svarīgiem izvēles kritērijiem jāuzskata mehāniskās, ražošanas un ekspluatācijas raksturīpašības (piemēram, izturība un metināšanas spējas). Izvēlētajiem materiāliem jābūt standartizētiem un jābūt aprobētiem ekspluatācijā;

    - Jāizvairās no neatbilstošu materiālu kombinācijām (piemēram, oglekļa tērauds/ nerūsējošā tērauda), lai novērstu galvanisko koroziju;

    - Azbesta, dzīvsudraba lietošana nav atļauta.

# Cauruļu likšana:

    - Piegādātājam jāņem vērā sekojošas prasības:

      - Izvietojot vārstus un mērījumu vietas (temperatūras sensorus, spiediena krānus utt.), jāņem vērā iespējamā cauruļu kustības pret tērauda konstrukcijām;

      - Nerūsējošais tērauds jāmetina, lietojot metodes un materiālus, kas paredz izturību pret koroziju;

      - Caurulēm jābūt aprīkotām ar nepieciešamajām ventilācijas, atgaisošanas, drenāžas un pārbaužu vietām, tajā skaitā dubultiem vārstiem augsta spiediena vietās. Ventilācijas un atgaisošanas vārstiem jābūt koncentrētiem vienā grupā un tie jānodrošina ar kopīgu drenāžu uz kanalizācijas tvertni;

      - Visām drenāžas caurulēm, novadot uz drenāžas mezglu, jābūt pievienotām tādā leņķi, lai novade notiktu plūsmas virzienā. Visām drenāžas caurulēm jābūt pastāvīgam nepārtrauktam kritumam novades beigu virzienā;

      - Pie katras caurules, kas ieiet kanalizācijas tīklā, jābūt piestiprinātam marķējumam ar norādi par drenāžas avotu;

      - Cauruļu atbalsta uzbūvei jābūt tādai, lai Katlumājas darbības laikā nerastos nekādas kaitīgas vibrācijas. Jāņem vērā arī cauruļvadu kustības bezdarbības (aukstajā) un normālas darbības (karstās) laikā. Svarīgākajām caurulēm jānodrošina regulējamas atsperes, slodzes vai konstanta spēka atbalsta konstrukcijas ar pozīcijas indikāciju. Atbalsta konstrukcijas nedrīkst būt piemetinātas pie atloka vai balansiera apakšas;

      - Caurulēm un to piederumiem jābūt atbalstītiem tā, lai caurules varētu brīvi izplesties un sarauties. Atbalsta konstrukcijām ir jābūt projektētām tā, lai viena atbalsta noņemšanas gadījumā slodze ir droši izkliedēta uz pārējiem, kā arī, lai jebkura caurule, vārsts vai piederums varētu tikt izņemts bez traucējumiem atlikušajai cauruļvadu sistēmai;

      - Visām augstspiediena drenāžas caurulēm jābūt paredzētām tādam pašam spiedienam un temperatūrai kā vārstam, caurulei vai tvertnei, kuru tās drenē. Turklāt tām jābūt pakļautām tādām pašām specifikācijām un pārbaudēm;

# Sūkņi:

    - Piegādātājam jāņem vērā sekojošas prasības:

      - Uzņēmējam jāparedz divi sūkņi, viens strādā, otrs rezervē

      - Uzņēmējam jāpielāgo sūkņa raksturojums ar cauruļvadu sistēmu, tā, lai sasniegtu sūkņa augstāko efektivitāti un darba drošumu;

      - Jābūt iespējai ieslēgt un izslēgt sūkņus jebkādos darbības apstākļos bez jebkādiem papildus pasākumiem, piemēram, ventilēšanas vai sildīšanas;

      - Lāpstiņritenim jābūt viegli izņemamam no sūkņa korpusa bez nepieciešamības pārvietot sūkni un ar minimālu demontāžas/ atvienošanas darbu no cauruļu sistēmas;

      - Sūkņa konstrukcijai jānodrošina, ka tiek nodrošināts centrējums starp dažādām iekārtām. Visām nolietošanai pakļautajām komponentēm jābūt nomaināmām. Visām komponentēm pastāvīgi jābūt atzīmētām ar ražotāja numuru un, kur tapas netiek lietotas, jābūt arī pastāvīgi apzīmētām pareizas montāžas marķējumam. Sūkņa korpusam un lāpstiņritenim jābūt ar noņemamiem gredzeniem;

      - Kur nepieciešami ieeļļošanas punkti, tiem jābūt aprīkotiem ar atskrūvējamiem korķiem, kuriem ir jābūt pieejamiem bez aizsargapvalka noņemšanas;

      - Gultņiem, kuriem nepieciešama nepārtraukta eļļas plūsma, jāiekļauj šādas plūsmas novērošanas līdzekļi. Tomēr vēlamais risinājums šāda izmēra ierīcēm ir gultņi ar smērvielu eļļošanu;

      - Ja ir nepieciešams blīvēšanas ūdens, sūkņiem jābūt aizsargātiem pret blīvēšanas ūdens zudumiem;

      - Īpaša vērība jāpievērš materiālu izvēlei, lai izvairītos no ķeršanās un elektrolītiskās iedarbības kustīgiem un nekustīgiem elementiem, īpaši tas attiecas uz sūkņiem, kur ir raksturīgi gari dīkstāves periodi;

      - Sūkņa ietvara augstākajam punktam jābūt aprīkotam ar manuālu vai automātisku atgaisošanas vārstu;

      - Katram sūknim ir jābūt aprīkotam ar pacelšanas un demontāžas aprīkojumu, piemēram, pacelšanas sijas apkopes vajadzībām;

      - Izpildītājam Katlumājas apjomos nav jāplāno tīklu sūkņu ierīkošanu, taču jāparedz vietu to ierīkošanai, kā arī jāiekļauj tīklu sūkņu vadību kopējā automātiskās vadības sistēmā;

# Vārsti un citas ierīces:

    - Izpildītājam jāņem vērā sekojošas prasības:

      - Vārstu konstrukcijai, un materiālam jābūt atbilstošiem to darbības mērķim;

      - Visu vienādo izmēru un darbības mērķu vārstiem jābūt no viena ražotāja. Turklāt tiem un visiem to komponentiem jābūt savstarpēji apmaināmiem;

      - Vārstiem un ierīcēm jābūt izvietotām ergonomiski pareizā veidā attiecībā uz

apkopes platformām, Apkopei jābūt iespējamai bez vārstu noņemšanas no caurules;

      - Vārsta un vārsta ligzdas materiālam jāatbilst darbības un korozijas apstākļiem, kuriem tie ir paredzēti;

      - Vārstiem un detaļām jābūt piestiprinātām tā, lai cauruļu reakcija netraucētu vārsta ideālajai darbībai un tā blīvumam;

      - Vārstiem ir jābūt labi pieejamiem apkopei un ekspluatācijai. Lielākiem vārstiem (piem., katla drošības vārstiem) konstruktīvi jāparedz krāna, vai pacēlāja lietošanu apkopes laikā. Kad tas nepieciešams, vārstam jābūt aprīkotam ar pagarinātu vārpstu. Vārsta rokrats nedrīkst būt augstāks par 1 700 mm virs darbināšanas līmeņa;

      - Vārsti, kas lielāki par DN 400 jāaprīko ar piedziņas mehānismu;

      - Normālā ekspluatācijā, palaišanas un apturēšanas darbībās darbināmie vārsti jāaprīko ar piedziņas mehānismu (izņēmumi no šiem noteikumiem ir apkopes vārsti, kurus lieto iekārtu izolācijai, kā arī uzpildīšanas, drenāžas un ventilācijas vārsti);

      - Katram vārstam jābūt skaidri salasāmiem vārsta identifikācijas numuram un atzīmēm par “AIZVĒRTS-ATVĒRTS” pozīcijām ar rādītājbultām, un lokāliem pozīciju indikatoriem (tāpat arī visiem pneimatiskajiem vārstiem jābūt šiem pozīciju indikatoriem);

      - Lai aizvērtu vārstus, vārstu rokratu rotācijas virzienam (skatoties uz rokratu) jābūt pulksteņrādītāja virzienā;

      - Visu vadības vārstu pozīcijām jābūt attēlotiem Katlumājas vadības sistēmā (SKS) vadības telpā. Tāpat visiem attāli kontrolēto ieslēgšanas/izslēgšanas vārstu pozīcijām jābūt redzamiem Programmējamā Kontrolierī/ SKS;

      - Centralizēti vadītas piedziņas (MCC controlled actuators), piemēram, AumaNorm vai ekvivalenti) nav pieņemamas. Piedziņā jābūt iebūvētai kontrolei un aizsardzībai. Uz pašas piedziņas jābūt paredzētam arī manuālai kontroles iespējai. Elektriskā vārsta un piedziņas salāgojumam jābūt tādam, lai piedziņa nenodara bojājumus vārstam pat tad, ja tas tiek nepareizi vadīts pie 10% pārsprieguma. Jābūt ieregulējamam griezes momenta slēdzim abos virzienos, lai novērstu bojājumus iesprūšanas gadījumā;

      - Vārstu, izņemot vadības vārstus, izmēriem jābūt izvēlētiem atbilstoši cauruļu izmēriem;

      - Stipras kavitācijas gadījumā vadības vārstiem jābūt daudzpakāpju konstrukcijas tipa;

      - Augstspiediena aizbīdņu vārstu pārsegiem jābūt pašblīvējošas konstrukcijas;

      - Aizvēršanas vārstiem, kuri darbojas zem spiediena, jābūt vai ar ūdens blīvējumu vai ar kādu citu sistēmu, kas mazina gaisa noplūdi caur blīvējumu;

      - Ieplūdes un Izplūdes sprauslām lodveida vārstiem jābūt izvietotām uz vārsta

ietvara centra līnijas;

      - Visiem vārstiem jābūt konstruētiem pilna spiediena krituma atslēgšanai;

      - Piedziņām jābūt nodrošinātām ar pret kondensāta sildītājiem, ja tie uzstādīti ārpus telpām;

      - Elektriskajām piedziņām jābūt ar automātisku bloķēšanu. Motora un vadības ierīces jānovieto tādā stāvoklī attiecībā pret vārstu, ka nav iespējama tvaika vai ūdens noplūde no vārsta salaiduma vai blīvslēgiem uz motoru vai kontroles iekārtām. Ar roku vadāmām ierīcēm ir jābūt nodrošinātām tādā veidā, ka mehānisms automātiski atslēgsies, ja sāks darbosies motors.

  - Siltuma izolācija visām apkures sistēmas caurulēm pret atbilstošu spēkā esošajām prasībām:

    - Izpildītājam jāievēro sekojošas prasības:

      - Siltumizolācijai jābūt uzstādītai atbilstoši Latvijas standartiem (ja tādi nav pieejami, tad atbilstošiem Eiropas standartiem);

      - Visai siltumizolācijai pie karstām virsmām jāspēj izturēt maksimālā virsmas temperatūru, bez bojājumiem vai materiāla īpašību pasliktināšanās;

      - Vārstu kārbām un piekļuves lūku vākiem jābūt viegli demontējamiem un atkal uzstādāmiem. Tas pats ir spēkā attiecībā uz katla vai kurtuves daļām, kuras ir regulāri jāinspicē. Izjaucamās izolācijas kārbas jānostiprina. Jābūt iespējai nomainīt termoelementus bez izolācijas demontāžas;

      - Karsto cauruļu atveres (piem., drošības vārstu izvadi) arī jāizolē. Lietotajam izolācijas materiālam jābūt neuzliesmojošam, jāņem vērā ugunsdrošības prasības;

      - Lai mazinātu siltuma zudumus un nodrošinātu personāla aizsardzību, temperatūrai uz siltumizolācijas ārējās virsmas nedrīkst pārsniegt 450 C.

      - Karsto cauruļu daļas (ventilācijas, drenāžas, drošības vārstu atveres utt.), kuras netīšām varētu aizskart personāls, personāla aizsardzības labad ir jāizolē un jānorobežo;

      - Katla un kurtuves izolācija jāveic ar izolējošas vates pārklāja divām kārtām un atsevišķo kārtu šuves daļēji jānosedz. Apšuvumam jābūt alumīnija aizsargpārklājumam;

      - Izolācijas darbi jāplāno tā, lai izolācija uzglabājot vai uzstādot nesamirkst;

      - Cauruļu sistēmas un tvertnes jāizolē ar rūpnieciski ražotas minerālvates elementiem. Visas cauruļu sistēmas, tvertnes, vārsti un piederumi no ārpuses jānosedz ar ārējo kārtu (piem., alumīnija vai galvanizēta tērauda aizsargpārklājumu) un jāpadara pilnībā ūdensnecaurlaidīgu jebkurai ārpus telpām uzstādītai iekārtai;

      - Vārstu kārbu un atloku kārbu šuves jāpastiprina, ja cauruļvadu izmērs ir lielāks vai vienāds ar DN50;

      - Azbesta lietošana visos gadījumos ir aizliegta.

# Telpu klasifikācija, projektēšana un kodēšana:

    - Izpildītājam jānodrošina telpu/zonu saraksts un plāns, kas definē Katlumājas zonu klasifikāciju. Zonu klasifikācijai jāietver visa nepieciešamā informācija par:

      - temperatūrām (apkārt esošo, virsmu, iekšējo);

      - putekļiem un ūdens apstākļiem;

      - ugunsbīstamību;

      - sprādzienbīstamību;

      - elektrisko iekārtu prasībām (IEC 60079) vai to ekvivalentu.

    - Izpildītājam jāņem vērā gan parasti, gan ārkārtas apstākļi.

# Marķēšanas sistēma:

    - Visā Katlumājā, tajā skaitā rasējumos un dokumentos, jālieto vienoto burtu un ciparu koda veids un tam jābūt konsekventam visā Katlumājā. Pastāvīgos marķējumos ir iekļautas Līguma darbu apjomā. Iekārtas būvlaukumā jāpiegādā ar pagaidu marķējumiem.

# Apakšuzņēmēji:

    - Apstiprinātajam apakšpiegādātāju sarakstam jābūt rakstiski saskaņotam ar Pasūtītāju

# Speciālie instrumenti un rezerves daļas:

    - Piegāžu apjomā jāietver arī ekspluatācijai un uzturēšanai nepieciešamie speciālie instrumenti. Speciālie instrumenti šeit ir definēti kā instrumenti, kuri ir specifiski piegādātajām iekārtām un nav pieejami tirdzniecībā;

    - Rezerves daļām pieņemšanas-testēšanas periodam jābūt iekļautām piegāžu apjomā. Papildus tam, Izpildītājam jāpiegādā rezerves daļu saraksts piecu (5) gadu ilgam periodam pēc Katlumājas ekspluatācijas uzsākšanas (tajā pašā laikā ļaujot Izpildītājam pasūtīt iekārtas).

# Pakalpojumu un uzturēšanas aspekti:

    - Izpildītājam jāsniedz informācija par plānoto uzturēšanas servisu (5 gadu laikā):

      - nepieciešamo atslēguma laiku uzturēšanas veikšanai;

      - galvenie veicamie darbi, to izcenojums;

      - plānotās daļas, kuras plānotajā atslēgumā laikā jāmaina (tādas kā ārdi utt.), to cenas;

    - Minētā informācija jāsniedz līguma izpildes laikā, lai Pasūtītājam būtu iespēja plānot katlumājas nākotnes uzturēšanas darbus;

    - Izpildītājam jāņem vērā sekojoša prasība:

      - Vispārējam kurināmā daudzuma apjomam noliktavā (ieskaitot padeves sistēmu

– hidraulisko grīdas stumšanas sistēmu), jābūt vismaz 72 stundu darbības nodrošināšanai.

# Automatizācija un procesi:

    - Galvenajiem vadības un uzraudzības procesiem jābūt izpildītiem ar Galveno Vadības Sistēmu, kurai ir jārūpējas par visām automatizācijas funkcijām, tādām kā:

      - Piedziņu kontrolēm, grupas kontrolēm un secības kontrolēm;

      - Katlu un individuālu ierīču iekārtu aizsardzība (sūkņi, vārsti utt.);

      - Cilvēka - mehānisma mijiedarbība kas ataino procesus un ziņo tendences;

      - Trauksmes paziņošana;

      - Pašdiagnostika;

      - Interfeiss un būtisko iekārtu elektroapgādi;

      - Interfeiss uz tādām ārējām sistēmām kā PLK, datori, lokālais tīkls (LAN) utt.;

      - Programmēšanas funkcijas.

    - Tiek paredzēts, ka Sadalītās kontroles sistēma (turpmāk tekstā - SKS) tieši vadīs kurtuvi, katlu un dažādas Biomasas Katlumājas sistēmas. Šeit var būt arī citas pastāvīgās iekārtas (piemēram, gaisa kompresori) ar saviem kontrolieriem. Tiem jābūt savienotiem ar SKS ar pastāvīgiem signāliem, kā:

      - Iedarbināšanas-apturēšanas komandām;

      - Ieslēgšanas/ Izslēgšanas stāvokļiem;

      - Atteice;

      - Vispārējā trauksme.

# Trauksmes funkcija:

    - Izpildītājam jāņem vērā sekojošas prasības:

      - Katrai trauksmei vienmēr jāaktivizē SMS un vizuālās ierīces;

      - Pašdiagnostikas ziņām, saistītām ar sistēmas katra komponenta nepareizu darbību, jāparādās uz operatora konsoles ekrāniem;

      - Trauksmju klātbūtnei trauksmju hronoloģiskajās video lapās jābūt izceltai, lietojot krāsu un gaismas signālus.

# Automatizācijas sistēmas enerģijas pievade:

    - Automatizācijas sistēmu enerģijas pievadei jābūt no UPS sistēmas, tādā veidā tās nav pakļautas nekādiem traucējumiem tīklā. Jebkurā gadījumā datu apstrādes ierīcēm jābūt aprīkotām ar atbilstošām sistēmām, kas saglabā iestatījumus un vērtības pat enerģijas zuduma gadījumā vismaz no 10 – 30 minūšu ilgā laika periodā.

# Cilvēka - mehānisma mijiedarbība:

    - Izpildītājam jāveic ekspluatācijas laika risku analīze un saskaņā iespējamiem sistēmas, iekārtu un aprīkojumu avārijas riskiem, kā arī cilvēku iespējamiem riskiem apkalpojošā personāla veselībai un dzīvībai jānodrošina visas nepieciešamas rīcību instrukcijas (piemēram: „Rīcību instrukcija avārijas gadījumā”). Instrukcijām jābūt noformētam grafiski un jāatrodas ciešā tuvumā risku vietām. Instrukcijās izmantotiem apzīmējumiem jābūt saderīgām ar iekārtu un ierīču marķējumu;

    - Izpildītājam jānodrošina ekspluatācijas instrukcijas, kur jābūt pieejamai trauksmju vispārējai apkopojumu lapai.

# Pārbaudes Katlumājā:

    - Pārbaudes Katlumājā jāveic ņemot vērā ierastos drošības standartus tās teritorijā, pamatojoties uz pārbaudes plānu un grafiku, ko apstiprina Pasūtītājs;

    - Aukstās pārbaudes jāveic ietverot sekojošas darbības:

      - Visu savienojumu pārbaude, tajā skaitā starp vadības ķēdēm un ārējām sistēmām;

      - Vispārējā kalibrēšana un pārbaude (servomotoru rotācijas virziens, raidītāju darbības virziens, vadības Katlumājas darbības virziens, monitoru pārbaude, drošības vārsta pozīcijas, kurā enerģijas pārveidotāji tiks ieslēgti parastas kļūdas gadījumā, pārbaude utt.);

      - Programmatūras pārbaude (vadība, aizsardzības un uzraudzības funkcijas);

    - Veiktspējas pārbaudes:

      - Pēc katliekārtas iedarbināšanas jāveic 72h gala pārbaude, kurā jāparāda katliekārtas pilnīgi automātiska darbība pie minimālās un nominālās slodzes;

      - Veiktspējas pārbaude izpildāma pie nosacījuma, ja tiek nodrošināts atbilstošs siltumenerģijas patēriņš (nodrošina Pasūtītājs);

# Vispārējās prasības:

  - Celtniecības darbiem jāietver sevī visus nepieciešamos būvdarbus un montāžas darbus, kas ir nepieciešami Katlumājas ekspluatācijai. Darbiem jāatbilst to paredzētajam mērķim un, kā minimums, jāatbilst jebkurām kompetento iestāžu prasībām, Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem, vai citiem Pasūtītāja apstiprinātiem starptautiskajiem standartiem. Gadījumos, kad tiek pielietoti citi normatīvie akti nekā Latvijas, darbiem joprojām jāatbilst jebkuriem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem vai noteikumiem, kas nepieciešami atļaujām un apstiprinājumiem, un saskaņojumiem. Jāpiemēro uz līguma parakstīšanas brīdi spēkā esošo normatīvo aktu un standartu saraksts. Gadījumā, ja jebkuri normatīvie akti, standarti vai noteikumi ir pretrunā viens otram, jāpiemēro visstingrākais no tiem;

6.2.Darbiem jāietver jebkuri aprēķini, rasējumi, apraksti utt., kas varētu būt nepieciešami

jebkurām atļauju, atzinumu vai saskaņojumu saņemšanai;

# Prasības darbu organizācijai:

  - Izpildītāja darbu vadītājam pirms darbu sākuma iepazīties ar Pasūtītāja darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un iekšējās darba kārtības noteikumiem, parakstoties attiecīgajā žurnālā;

  - Pirms darbu uzsākšanas, saskaņot tehnisko un darbu veikšanas projektu ar attiecīgo dienestu, darbu organizācijas principus, metodes, darbu izpildes termiņus, personāla sastāvu ar Pasūtītāja atbildīgo personu, lai nodrošinātu drošu darbu izpildi strādājošā ražošanas objektā;

  - Saņemt no Pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgās personas darbu uzsākšanas atļauju;

  - Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam pieeju pie tā rīcībā esošās tehniskās informācijas un dokumentācijas, kas nepieciešama Izpildītājam darbu veikšanai;

  - Darbus veikt saskaņā ar MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām, Latvijas energostandarta LEK 002 un LEK 008 prasībām, LVS EN13480, Latvijas būvnormatīviem (LBN), darba aizsardzības, vides aizsardzības prasībām un citiem normatīviem, kā arī reglamentējošiem aktiem;

  - Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam pieeju pie tā rīcībā esošās tehniskās informācijas un dokumentācijas, kas nepieciešama Izpildītājam darbu veikšanai;

  - Darbus veikt saskaņā ar MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām, Latvijas energostandarta LEK 002 un LEK 008 prasībām, LVS EN13480, Latvijas būvnormatīviem (LBN), darba aizsardzības, vides aizsardzības prasībām un citiem normatīviem, kā arī reglamentējošiem aktiem;

  - Visām metāla konstrukcijām jābūt nokrāsotām ar grunts krāsu un dekoratīvo krāsu. Krāsu toņus saskaņot ar Pasūtītāju.

  - Izpildītājs nodrošina darba vietas sakopšanu katras darba dienas beigās un pilnā apjomā pirms darbu nodošanas;

  - Visus demontētos materiālus un celtniecības atkritumus utilizē Izpildītājs;

  - Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Darbu izpildei nepieciešamo ūdens, elektroenerģijas pieslēgumu. Izpildītājs apmaksā Darbu izpildē patērēto elektroenerģiju un ūdeni.;

  - Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar kurināmo, kas nepieciešams palaišanas – ieregulēšanas darbu veikšanai, kuru rezultātā saražotā siltumenerģija tiek nodota siltumtīklos. To kurināmā daļu, kas nepieciešama katla apmūrējuma žāvēšanai, nodrošina Pretendents;

# Prasības materiālu un iekārtu piegādei:

  - Visus darbiem nepieciešamos materiālus un iekārtas piegādā Izpildītājs.

# Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības:

  - Izpildītājs ir atbildīgs par darba organizācijas atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu izpildi, ja Izpildītājs neievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu prasībām.

# Piedāvājumā iekļaujamā tehniskā informācija un dokumentācija:

  - Katla un tā palīgiekārtu tehniskais apraksts ar specifikāciju, tajā skaitā:

    - katla izgatavotājs, konstrukcija, spiediens un temperatūra.

    - norādīt, kad ir uzsākta dotā katlu tipa un saderīgas vadības un automatizācijas sistēmas ražošana un kādos objektos (ne mazāk kā 1 objekti, norādot precīzas adreses, kontaktpersonas un ekspluatācijas rādītājus) ir realizēti projekti ar attiecīgā katla tipa uzstādīšanu;

    - katla lietderības koeficients atkarībā no katla slodzes u.c. faktoriem un ūdens temperatūra katlā (rūpnīcas dokumentu kopija);

    - automatizētās kurtuves degšanas procesa regulēšanas un kontroles principi mainoties katla slodzei un izmantojot dažāda veida biokurināmo (slapjš (55%), mitrs (40-50%) un sauss (30-35%));

    - automatizētās vadības sistēmas apraksts ar katla, tehnoloģiskās aizsardzības parametru raksturojumu, katla vadības procesora raksturojums;

    - palīgiekārtu (dūmgāzu attīrīšanas iekārtas, deaerators, sūkņi, dūmsūcēji, ventilatori, utt.) tehniskais raksturojums.

  - Kurināmā noliktavas apraksts;

  - Izmantojamā kurināmā sastāva un kvalitātes raksturojums, iekļaujot iespējamā kurināmā kvalitātes un sastāva diapazonu aprakstu;

  - Darbu izpildes laika grafiks;

  - Iepirkuma procedūras darbu apjomā paredzēto darbu apraksts un izpildes secība;

  - Darbu organizācijas apraksts;

  - Iekārtu apkopes līguma darbu apjomi, apkopju periodiskums, t. sk.:

    - biokurināmā katlu mājas pamatiekārtu saraksts;

    - Apkopes darbu grafiks;

    - Darbaspēka, transporta un mehānismu izcenojumi.

- Informatīvie stendi, patstāvīgā informācijas plāksne:

11.1. Būvprojekta īstenošanai pagaidu informatīvo stendu uzstāda Būvuzņēmējs.

11.2. Ja normatīvie akti nosaka, ka Būvprojekta īstenošanai ir nepieciešama būvtāfele, tad Būvuzņēmējs tās izgatavošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas iekļauj finanšu piedāvājumā.

11.3. Būvprojekta īstenošanai Būvuzņēmējam finanšu piedāvājuma izmaksās ir jāiekļauj un jāuzstāda informatīvā plāksne. Informatīvajā plāksnē norādītā informācija saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2014-2020. gadam plānošanas perioda Publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem (skatīt http:// www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf).

11.4. Informatīvās plāksnes dizainu saskaņo ar Pasūtītāju.

11.5. Informatīvā plāksne ir jāizgatavo 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Apliecinājuma par Būvprojekta inženierbūves gatavību ekspluatācijai un izpilddokumentācijas iesniegšanas Būvvaldē.

11.6. Finanšu piedāvājuma virsizdevumos ir jāiekļauj ne tikai informatīvo plāksnīšu izgatavošanas, bet arī uzstādīšanas izmaksas.

- Iepirkuma līguma izpildes termiņš:

Līguma izpilde jāveic 5 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Darbu pieņemšana ekspluatācijā ir iekļauta šajā termiņā. Objekta pieņemšana ekspluatācijā ir iespējam tikai tad, ja objekts pilnībā atbilst izmaiņu būvprojektam un visām prasībām, kuras noteiktas “Tehniskajā specifikācijā”.

4.pielikums

# Veikto būvdarbu saraksta veidne

# Veikto būvdarbu saraksts

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums, līguma nosaukums | Veikto būvdarbu īss raksturojums | Būvobjekta adrese | Būvdarbu pasūtītājs (nosaukums, adrese un kontakt-personas vārds uzvārds, tālrunis, e-pasts) | Būvdarbu uzsākšanas un pieņemšanas ekspluatācijā gads un mēnesis | Jānorāda dokumentu nosaukumi, kuri pievienoti sarakstam, lai apliecinātu Nolikuma 12.4.1. punktā prasīto pieredzi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> | <…> |
| <> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> | <…> |
| <> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> | <…> |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par veikto būvdarbu sarakstā ietverto informāciju.

Vārds, Uzvārds		_____________________________________

Ieņemamais amats		_____________________________________

Paraksts			_____________________________________

Datums			_____________________________________

5.pielikums

Galveno speciālistu saraksta veidne

Galveno speciālistu saraksts

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs (nav attiecināms uz ārvalstu speciālistiem) | Būvobjektu (līgumu) nosaukums/i, kuri apliecina Nolikuma 12.4.2. punktā noteiktās prasības | Norāda dokumentus, kuri ir pievienoti, lai pierādītu galveno speciālistu atbilstību Nolikuma 12.4.2. punktā noteiktajām prasībām | Statuss: Pretendents, personālsabiedrī-bas biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs/ Norādīt statusu: vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
|  | <…> | - | - | - | <…> |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par galveno speciālistu sarakstā ietverto informāciju.

Vārds, Uzvārds		_____________________________________

Ieņemamais amats		_____________________________________

Paraksts			_____________________________________

Datums			_____________________________________

# 6.pielikums

# Kvalifikācijas, izglītības un pieredzes apraksta  veidne

Kvalifikācijas, izglītības un pieredzes aprakstA VEIDNE

Līguma nosaukums: Katlu mājas izbūves pabeigšana Kārsavā (ID Nr. KN 2020/01)

Piedāvātā pozīcija iepirkuma līguma izpildē:____________________

| 1. Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Dzimšanas datums: |  |
| 3. Tālrunis: |  |
| 4. Izglītība: |
| Mācību iestāde | Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākajiem datiem |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |

| 5. Darba pieredze: |
| --- |
| Uzņēmuma nosaukums: | Veidojiet katram ieņemamajam amatam atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākajiem datiem. |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: (nozare) |  |

6. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kas apliecina piedāvātā speciālista kvalifikācijas atbilstību nolikuma 12.4.2.punkta attiecīgajā apakšpunktā noteiktām prasībām:

| Izpildes laiks (gads/mēnesis) | Projekts/pasūtītājs | Objekta un būvdarbu veids, veiktie darbi, būvdarbu apjoms u.tml. – atbilstoši attiecīgajam nolikuma 3.2.2.punkta apakšpunktam | Pozīcija (amats) |
| --- | --- | --- | --- |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

- šī informācija ir pareiza un atbilstoši raksturo manu kvalifikāciju un pieredzi;

- piekrītu savu personas datu izmantošanai iepirkuma pretendentu izvērtēšanai;

- esmu iepazinies ar objektu, iepirkuma  dokumentiem;

- apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā <<norāda konkrētu pozīciju>>, ja <<norāda pretendenta nosaukumu>> tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

| Sertificētā speciālista vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Sertificētā speciālista paraksts |  |
| Datums | _____.gada ____._________________. |

* Aprakstam par nolikuma 12.4.2.punktā noteiktās pieredzes apliecināšanai norādītajiem objektiem obligāti jāpievieno dokumenti (atsauksmes u.tml.), kas apliecina, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos pienākumus un parakstījusi attiecīgos dokumentus.

# 7.pielikums

# Apakšuzņēmēju  saraksta veidne

Apakšuzņēmēju saraksts

Jānorāda Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu daļa vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram no tiem ir jānorāda izpildei nododamā Darba daļa.

Tai skaitā ir jānorāda arī apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās.

| Nr. p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa | Uzņēmuma statuss |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Veicamo Darba posmu Darbu apraksts | Apjoms (EUR) | % no piedāvātās līgumcenas | Norādīt, vai atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apakšuzņēmēju sarakstā ietverto informāciju.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

# 8. pielikums

# Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne

SIA “Kārsavas namsaimnieks”

Reģ. Nr.: 568030020941

Vienības ielā 53, Kārsava,

Kārsavas novads, LV-5717

# APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

# Iepirkuma  “Katlu mājas izbūves pabeigšana Kārsavā”,

# identifikācijas Nr. KN 2020/01

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties SIA “Kārsavas namsaimnieks” reģ. Nr.: 568030020941, adrese: Vienības ielā 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717 organizētajā iepirkumā „Katlu mājas izbūves pabeigšana Kārsavā”, id. Nr. KN 2020/01, (turpmāk – Pretendents) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese> (turpmāk - Pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus būvdarbus:

< būvdarbu apraksts (norādot ielas un veicamos darbus) atbilstoši Apakšuzņēmēju sarakstā norādītajam>

un nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Datums>

9.pielikums

Tehniskā piedāvājuma veidne

Tehniskais piedāvājums

1. Galveno piedāvāto būvizstrādājumu un iekārtu saraksts, pamatojoties uz Būvprojektu un Tehnisko specifikāciju, saskaņā ar 1. tabulu

1.tabula. Piedāvātie būvizstrādājumi un iekārtas Būvprojektam

| Nr.p.k. | Būvizstrādājums/ iekārta | Materiāla ražotājs | Marka, tips, Tehniskie parametri | Ražotāja un/ vai piegādātāja publiski pieejama interneta tīmekļvietne, kurā ir norādīta piedāvātā materiāla tehniskā specifikācija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

2. Pretendents sastāda un pievieno  piedāvājumam  Lokālās tāmes atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3.maija noteikumu Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” formām.

3.Būvdarbu un materiālu garantijas termiņš:  vismaz 60 (sešdesmit) mēneši pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

# 4.Piedāvājumā iekļaujamā tehniskā informācija un dokumentācija:

4.1.Katla un tā palīgiekārtu tehniskais apraksts ar specifikāciju, tajā skaitā:

4.1.1.katla izgatavotājs, konstrukcija, spiediens un temperatūra.

4.1.2.norādīt, kad ir uzsākta dotā katlu tipa un saderīgas vadības un automatizācijas sistēmas ražošana un kādos objektos (ne mazāk kā 1 objekti, norādot precīzas adreses, kontaktpersonas un ekspluatācijas rādītājus) ir realizēti projekti ar attiecīgā katla tipa uzstādīšanu;

4.1.3.katla lietderības koeficients atkarībā no katla slodzes u.c. faktoriem un ūdens temperatūra katlā (rūpnīcas dokumentu kopija);

4.1.4.automatizētās kurtuves degšanas procesa regulēšanas un kontroles principi mainoties katla slodzei un izmantojot dažāda veida biokurināmo (slapjš (55%), mitrs (40-50%) un sauss (30-35%));

4.1.5.automatizētās vadības sistēmas apraksts ar katla, tehnoloģiskās aizsardzības parametru raksturojumu, katla vadības procesora raksturojums;

4.1.5.1.palīgiekārtu (dūmgāzu attīrīšanas iekārtas, deaerators, sūkņi, dūmsūcēji, ventilatori, utt.) tehniskais raksturojums.

4.2.Kurināmā noliktavas apraksts;

4.3.Izmantojamā kurināmā sastāva un kvalitātes raksturojums, iekļaujot iespējamā kurināmā kvalitātes un sastāva diapazonu aprakstu;

4.4.Darbu izpildes detalizēts laika grafiks, saskaņā ar tāmes dalījmu, norādot katlu pārbaudes ieregulēšanas un pieslēgšanas pie pilsētas kopējās sistēmas laiku;

4.5.Iepirkuma procedūras darbu apjomā paredzēto darbu apraksts un izpildes secība;

4.6.Darbu organizācijas apraksts;

4.7.Iekārtu apkopes līguma darbu apjomi, apkopju periodiskums, t. sk.:

4.7.1.biokurināmā katlu mājas pamatiekārtu saraksts;

4.7.2.Apkopes darbu grafiks;

4.7.3.Darbaspēka, transporta un mehānismu izcenojumi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

10.pielikums

Finanšu piedāvājuma sagatavošanas veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkums “Katlu mājas izbūves pabeigšana Kārsavā”

(iepirkuma identifikācijas numurs KN 2020/01)

| Izmaksu veids | Izmaksas (EUR bez PVN) |
| --- | --- |
| Katlu mājas izbūves pabeigšana Kārsavā |  |

1.Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās iekļautas visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi.

2.Lokālās tāmes sastādītas un pievienotas tehniskajam piedāvājumam  atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3.maija noteikumu Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” formām.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

11.pielikums

Iepirkuma līguma projekts

### LĪGUMS Nr._____________

| Kārsava | 2020. gada ______________________ |
| --- | --- |

SIA “Kārsavas namsaimnieks” reģ. Nr.: 568030020941, adrese: Vienības ielā 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, tās valdes locekļa  Jura Vorkaļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

<Uzņēmuma nosaukums>, vienotais reģistrācijas Nr.<__________, juridiskā adrese, parakstiesīgās personas amats vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas uz <dokumenta nosaukums> pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, bet abas puses kopā Puses,

Saskaņā ar SIA “Kārsavas namsaimnieks” iepirkuma “Katlu mājas izbūves pabeigšana Kārsavā” identifikācijas Nr. KN 2020/01 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt katlu mājas izbūves pabeigšanu Kārsavā (turpmāk – Darbs) Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar būvatāluju, Izmaiņu būvprojektu “Jaunās katlu mājas būvniecība  Kārsavas pilsētā, Telegrafa iela 37, Kārsava, Kārsavas novads”, būvdarbu apjomiem, citām Līguma prasībām, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis Izmaiņu būvprojektu “Jaunās katlu mājas būvniecība  Kārsavas pilsētā, Telegrāfa iela 37, Kārsava, Kārsavas novads”, būvdarbu apjomus, Tehnisko specifikāciju, pielietojamos būvizstrādājumus, Aktu par situācijas konstatāciju, pārņemot būvobjektu, kā arī Būvdarbu veikšanas vietu,  un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka projekts ir realizējams un , ka Tāmēs (Pielikums pie līguma Nr.1) ir iekļauti visi ar Būvdarbu veikšanu un objekta būvniecību saistītie izdevumi.

  - Izpildītājs apņemās visus Līgumā un tāmē noteiktā objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma, kā arī  uzņemties visas garantijas saistības pēc Darbu pabeigšanas.

  - Izpildītājs Pasūtītājam nodod Vadības un automatizācijas sistēmas programmatūru bezierobežojuma lietošanā ar tās uzstādīšanas brīdi.

2. LĪGUMCENA

2.1.	 Par Līguma 1.1. punktā noteikto Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu (turpmāk-Līgumcena) <EUR/summa cipariem/(summa vārdiem)>. , Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu un tā 142.pantu, pievienotās vērtības nodoklim(PVN) par būvniecības pakalpojumiem tiek piemērota reversā PVN maksāšanas kārtība.

  - Līgumcenā ir iekļauts viss Darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādam no Līgumā paredzētiem Darbiem nav nolīgta cena, tad šī Darba izmaksas ir iekļautas citu Darbu cenās.

  - Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkumu, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Finanšu piedāvājuma lokālajās tāmēs un par ko tika rīkots iepirkums, bet kuru apjoms ir palielinājies (piemēram, izbūvēto cauruļvadu garums un ar to saistītais labiekārtojuma apjoms, skataku skaits, šķērsojošo komunikāciju skaita palielinājums, u.c.), par izmaksu pamatu ņemot Finanšu piedāvājumā norādītos vienību izcenojumus, ja tos konkrētajam gadījumam iespējams piemērot un par ko Pusēm jānoslēdz Vienošanās. Maksimālais pieļaujamais Līgumcenas palielinājums ir līdz 5% (pieci procenti) no Līgumcenas.

  - Līgumcena var samazināties jā no Līgumā paredzēto darbu saraksta izslēgti atsevišķie darbi vai materiāli, kas sākotnēji bija iekļauti  Finanšu piedāvājuma tāmēs. Pasūtītājs Līguma darbības laikā ir tiesīgs samazināt Izpildītājam uzdoto, bet vēl neizpildīto Darbu apjomu.

  - Samazinājums 2.4. un 2.5. punktā norādītajos gadījumos nedrīkst būt vairāk kā 15% (piecpadsmit procenti) no Līgumcenas, par ko Pusēm jānoslēdz Vienošanās.

  - Par Līgumcenas izmaiņu pamatojumu nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm, grafiskajos materiālos un tāmē, neievērtētiem elementiem, kuri ir norādīti būvprojektā, būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, iestājoties Līguma izpildē ar Līguma noteikumiem.

  - Līguma izpildes laikā netiek pieļauta Līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienīgi Izpildītājs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo materiālu, darbaspēka un citu resursu cenu sadārdzinājumu Darbu veikšana laikā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līgumcenu.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

  - Līgums stājas spēkā dienā, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Pretendenta Konkursa nolikuma 17.8.1., 17.8.2., 17.8.3., 17.8.4. punktā norādītos dokumentus un elektroniski paziņojis Izpildītājam par to, ka Līgums ir stājies spēkā, jo ir izpildīti visi Līguma spēkā stāšanās nosacījumi.

  - Ja Līguma spēkā stāšanās nosacījumi nav izpildīti, tad Līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un nenoslēgtu, par ko Pasūtītājs elektroniski paziņo Izpildītājam 5 (piecu) darbdienu laikā no Konkursa nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas dienas (ja iesniegts neatbilstošs dokuments) vai 5 (piecu) darbdienu laikā no Konkursa nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas termiņa beigām (ja dokuments nav iesniegts vispār). Ja kāds no Līguma spēkā stāšanās nosacījumiem noteiktajā termiņā nav izpildīts objektīvu iemeslu dēļ, tad pēc Izpildītāja lūguma Pasūtītājs termiņu pagarina.

  - Līguma izpildes termiņš ir līdz 5 (pieci) mēneši no Līguma parakstīšanas brīža.

  - Darbu pieņemšana ekspluatācijā ir iekļauta 3.3. punktā norādītajā termiņā, un to apstiprina Kārsavas novada būvvaldes akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk tekstā - Darbu pieņemšana ekspluatācijā).

  - Izpildītājam, saņemot no Kārsavas novada būvvaldes dokumentus, 5 (piecu) darbdienu laikā Pasūtītājam ir jāiesniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas laika garantija.

  - Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu:

    - ja Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie;

    - ja no Kārsavas novada Domes ir saņemta rakstiska informācija par Darbu pārtraukšanas nepieciešamību vai plānoto Darbu uzsākšanas ierobežojumiem, kuri saistīti ar Kārsavas novada Domes plānoto sporta, kultūras, tūrisma pasākumu norises organizēšanu un ielu segumu pārbūves projektu īstenošanu;

    - Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā;

    - citu objektīvi pamatotu apstākļu rezultātā, kuri atrodas ārpus Izpildītāja kontroles un, kuri būtiski traucē Darbu savlaicīgu izpildi.

  - Puses vienojoties, ir tiesīgas samazināt Līgumā noteikto Darba pabeigšanas laiku.

- MAKSĀJUMU KĀRTĪBAS UN DOKUMENTI

  - Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Apmaksa Izpildītājam notiek ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķina kontu, ievērojot Līguma noteikumus.

  - Tikai akceptētais Darbu izpildes akts par iepriekšējā periodā izpildīto Darbu daļu (turpmāk tekstā - Akts) ir pamats rēķina iesniegšanai.

  - Izpildītājs 5 ( piecu) darbdienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam Aktu papīra formā 3 (trīs) eksemplāros un Rēķinu.

  - Būvuzraugs un Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā, kad ir saņēmis Līguma 4.3. punktā norādīto Aktu, to apstiprina. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt (atteikt pieņemt izskatīšanai vai neakceptēt) Aktu, ja nav iesniegti visi Līguma 4.3. punktā norādītie dokumenti.

  - Ja iepriekšējos Aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā Aktā par izpildīto Darba daļu.

  - Pēdējo Aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs un Pasūtītājs apstiprina 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Darbu nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas. Priekšnosacījums galīgā rēķina apmaksai ir Kārsavas novada būvvaldes akti par Darbu pieņemšanu ekspluatācijā un Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtā garantijas laika garantija.

  - Pasūtītājs var izmaksāt Izpildītājam avansu pušu nolīgtajā apmērā, bet ne vairāk kā desmit procenti no līgumcenas. Pirms avansa izmaksas Izpildītājs iesniedz avansa atmaksas garantiju. Uzņēmējam jānodrošina, ka garantija paliek spēkā līdz brīdim, kas avansa maksājums atmaksāts.

  - Garantijas laika garantiju 5% (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas Izpildītājs iesniedz 3 ( trīs) darbadienu laikā Pasūtītājam pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

- DARBU VEIKŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  - Izpildītājam jāiesniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta saistību izpildes garantija 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas.

  - Saistību  izpildes garantijai  jābūt 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas (bez PVN).

  - Saistību izpildes garantijai jābūt spēkā 120 dienas pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

  - Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas nepieciešami, lai Kārsavas novada būvvalde varētu izdarīt atzīmi būvatļaujā par  būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

  - Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Darbu veikšanas projektu. Darbu veikšanas projekts ir jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju.

  - Izpildītājam jānodrošina, lai Darbu veikšanai tiktu saņemti visi nepieciešamie apstiprinājumi. Visu nepieciešamo apstiprinājumu, atļauju, atzinumu izmaksām jābūt iekļautām Līgumcenā.

  - Pēc būvju un inženiertīklu nospraušanas Darbu pabeigšanas, tiek dokumentēts ielu, veloceliņu, gājēju celiņu, pieguļošās teritorijas zālāju, visu iebrauktuvju stāvoklis pirms Darbu uzsākšanas.

  - Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līgumā izpildē iesaistīto personu.

  - Ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc Līguma parakstīšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs rakstiski paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

  - Izpildītājs nodrošina, ka Būvlaukumā esošajam personālam ir dokumenti (nodarbinātā apliecība, darba apliecība), kas norāda personāla darba devēju un pamato darbinieka atrašanos Būvlaukumā, un tie tiek uzrādīti pēc Būvuzrauga, Pasūtītāja kontaktpersonas pārstāvja vai kompetentu institūciju pieprasījuma.

  - Ja Izpildītājs vēlas veikt galveno speciālistu aizvietošanu uz laiku, vai nomaiņu, tad Izpildītājam jāievēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67. panta pirmās daļas prasības, un ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms plānotās galvenā speciālista aizvietošanas vai nomaiņas jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā galvenā speciālista kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt galvenā speciālista aizvietošanai uz laiku vai nomaiņai, ja piedāvātā galvenā speciālista kvalifikācija atbilst Konkursa nolikumā noteiktajām atbildīgā speciālista kvalifikācijas prasībām.

  - Ja Pasūtītājs pieprasa galveno speciālistu nomaiņu, pamatojoties uz līguma 5.9. punktu vai 6.1.7., 6.1.8.punktiem, tad Izpildītājam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas 5  (piecu) dienu laikā jāiesniedz piedāvātā galvenā speciālista kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti.

  - Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, vai apakšuzņēmēja, kura veicamās Darba daļas vērtība piedāvājumā bija plānota mazāka par 10% (desmit procenti), Darba daļas palielināšanu līdz 10% (desmit procenti) vai vairāk Līguma izpildes laikā, tad Izpildītājam jāievēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67. panta pirmās daļas prasības, un jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums (norādot ziņas par apakšuzņēmēju un tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos) un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi vai ir iestājušies Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta ceturtajā daļā noteiktie noilguma termiņi. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

  - Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Konkursā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67. panta pirmās daļas prasības, un tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta noteikumus. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Par maiņas ierosinājumu Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums, norādot ziņas par apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos. Iesniegumam jāpievieno visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību šajā punktā minētajām prasībām.

  - Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam lēmumu par atļauju vai atteikumu galveno speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanai līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, nepārsniedzot 5 (piecas) darbdienas, pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par objektā nodarbināto personu līgumattiecībām.

  - Izpildītājs pirms būvizstrādājumu izmantošanas iesniedz Būvuzraugam saskaņošanai Darbu veikšanai nepieciešamo būvizstrādājumu sarakstu. Tikai ar  Būvuzrauga,  rakstisku piekrišanu Izpildītājs ir tiesīgs Būvprojektā norādītos būvizstrādājumus, iekārtas aizstāt ar ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iekārtām.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs ir izmantojis ekvivalentus materiālus Būvprojektā paredzētiem, bet nav tos saskaņojis ar  Būvuzraugu,   tad Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt šo atsevišķo Darbu izpildi.

  - Būvprojekta autoruzraudzību veiks  pasūtītāja noteikts izpildītājs.

  - Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Būvsapulces tiek rīkotas pēc nepieciešamības Pasūtītāja noteiktā laikā un vietā.  Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā, un tie ir saistoši Pusēm. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses persona pārstāv. Būvsapulces protokolē Būvuzraugs.

  - Būvsapulces protokols 3 (trīs) darbdienu laikā tiek izsūtīts Pusēm un personām, kuras piedalās būvsapulcē. Gadījumā, ja Puses un/vai personas nepiekrīt protokolā norādītajam, Pusēm elektroniski jāizsūta labojumi protokolā 2 (divu) darbdienu laikā pēc tā saņemšanas kopā ar motivētiem iebildumiem. Pretējā gadījumā protokolā norādītās prasības ir obligāti jāizpilda, ja tas nav pretrunā Līguma noteikumiem. Būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistoši Izpildītājam arī tajā gadījumā, ja Izpildītājs nav piedalījies šajās sapulcēs, bet ir par to saturu informēts. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Būvsapulces sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu periodus.

  - Jebkuri Darbu izpildes laikā konstatētie defekti un pārkāpumi tiek fiksēti aktā, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs neparaksta aktu par konstatētajiem defektiem vai pārkāpumiem 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tā saņemšanas, neiesniedzot Pasūtītājam motivētu, rakstveidā noformētu atteikumu to parakstīt ar objektīviem paskaidrojumiem, dotais akts tiek uzskatīts par akceptētu no Izpildītāja puses un aktā minēto defektu, trūkumu vai pārkāpumu novēršana ir saistoša Izpildītājam, un tā pienākums ir tos novērst Pasūtītāja noteiktā termiņā.

  - Defektu, trūkumu vai pārkāpumu atklāšanas gadījumā Izpildītājam nav tiesību prasīt Darbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu, pat, ja Pasūtītājs ir apturējis Izpildītāja darbību, uz laiku līdz to novēršanai.

- PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

  - Izpildītājs:

    - ir atbildīgs, lai, veicot Darbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tai skaitā, darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus;

    - apņemas nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu kopumu, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbus, atrašanos būvlaukumā;

    - apņemas nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam;

    - apņemas nodrošināt tīrību Darbu teritorijā visā Darbu veikšanas laikā un pēc pirmā aizrādījuma 4 (četru) stundu laikā novērst pārkāpumus un trūkumus;

    - rakstveidā, nekavējoties informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Būvdarbu izpildi;

    - nekavējoties brīdina Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - Atbildīgais būvdarbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>;

    - nodrošina informatīvās plāksnes izgatavošanu, uzstādīšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju;

    - ievēro un izpilda Pasūtītāja un Būvuzrauga likumīgās prasības;

    - nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās būvsapulcēs.

  - Pasūtītājs:

    - veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Darbu pieņemšanu vai sniedz atteikumu pieņemt Darbus;

    - nozīmē būvuzraudzību, autoruzraudzību;

    - sniedz Izpildītājam Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, kas atrodas Pasūtītāja rīcībā;

    - var ierosināt veikt Izpildītāja veikto Darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga sertificētu ekspertu komisija, ja Pasūtītājs un Izpildītājs rakstiski nevienojas savādāk, 3 (trīs) ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, otru – Izpildītājs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ja saskaņā ar ekspertīzes rezultātiem tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības Izpildītāja Darbos tā vainas dēļ, tad ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs, pretējā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs;

    - Līguma darbības laikā var samazināt veicamo Darbu apjomus (tāmju pozīcijas). Samazināmo Darbu apjoms kopā nedrīkst būt vairāk kā 15 % (piecpadsmit procenti) no kopējās Līgumcenas (bez PVN), rakstveidā paziņojot Izpildītājam un noslēdzot vienošanos.

  - Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Darbu veikšanu un Līguma izpildi.

- APDROŠINĀŠANA

  - Izpildītājs nodrošina savu darbību civiltiesisko apdrošināšanu, veicot apdrošināšanu atbilstoši 2014. gada 19. augusta MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” polises kopiju/-as iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

# DARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

  - Pēc Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai izpildmērījumus, Vadības un automatizācijas sistēmas programmatūru un izpilddokumentāciju par Būvprojektu.

  - Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Apliecinājuma par inženierbūves gatavību ekspluatācijai saņemšanas, pieaicinot būvuzraugu, autoruzraugu un Izpildītāju, pārbauda veiktos Darbus un 7 (septiņu) darbdienu laikā veic izpilddokumentācijas pārbaudi.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Darbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti un nepilnības iesniegtajā izpilddokumentācijā.

  - Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Izpildītājs uz sava rēķina defektu aktā  noteiktajā termiņā. Defektu aktā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

  - Konstatētās nepilnības izpilddokumentācijā Izpildītājam ir jānovērš 5 (piecu) darbdienu laikā.

  - Pēc Līguma 8.4. punktā minēto defektu novēršanas un Līguma 8.5. punktā minēto nepilnību novēršanas būvdarbiem Būvuzraugs,  Pasūtītājs, Izpildītājs, Autoruzraugs paraksta Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai. Izpildītājs 2 (divu) darbdienu laikā Būvprojekta izpilddokumentāciju, Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai, iesniedz Kārsavas novada būvvaldei, lai uzsāktu Darbu nodošanas ekspluatācijā komisijas darbu.

  - Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā Puses paraksta 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Darbu pieņemšanas- nodošanas akta.

# GARANTIJAS SAISTĪBAS

  - Izpildītājs uzņemās garantijas par visa objekta kopumā fukcionēšanu atbilstoši Izmaiņu būvprojektam un būvnormatīvu prasībām. Darbu garantijas laiks 60 (sešdesmit) mēneši, kas tiek skaitīts no dienas, kad Kārsavas novada būvvalde Būvprojekta Darbus pieņēmusi ekspluatācijā.

  - Izpildītājs garantijas termiņā, saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais defektu akta sastādīšanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) darbdienām.

  - Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Darbos, ka arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā nosūta sastādīto aktu Izpildītājam.

  - Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses 2 (divu) darbdienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu, kurš tiek pieaicināts un kura viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā Puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu.

  - Līguma 9.1. punktā norādītā garantijas termiņā Izpildītājs novērš konstatētos Objekta būvniecības defektus 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma 9.3. punktā norādītajā kārtībā parakstītā Defektu akta parakstīšanas brīža vai, ja defektu vai trūkumu novēršanai tehniski ir nepieciešams ilgāks laiks, citā Pušu rakstveidā saskaņotā termiņā.

  - Gadījumā ja Izpildītājs Defektu aktā konstatētos defektus vai trūkumus nenovērš Līguma 9.5. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības novērst defektus un trūkumus uz Izpildītāja rēķina, iepriekš par to rakstiski informējot Izpildītāju.

  - Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs kļuvis maksātnespējīgs vai likvidējies, tad visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz Garantijas sniedzējs.

- LĪGUMSODS

  - Ja Izpildītājs  kavē Līguma 3.3. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5%, (viena puse procenta) apmērā no neizpildīto Darbu summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

  - Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1%, (viena desmitdaļa procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās kavētās summas.

  - Ja būvdarbu veicējs vienpusēji atkāpjās no Līguma, vai pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu sakarā ar to, ka būvdarbu veicējs  nav pildījs Līguma saistības, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kōpējās Līguma summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

  - Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod tiesības kādai no Pusēm piemērot līgumsodu, tad ši puse iesniedz rēķinu līgumsoda apmērā otrai pusei.

  - Puses līgumsoda samaksu veic 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda samaksu nosūtīšanas otrai Pusei, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas konta numuru. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad veikts naudas pārskaitījums, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītāja izmaksājamās summas, arī no gala maksājuma,  par ko pasūtītājs informē Būvdarbu veicēju.

11. PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

  - Jebkuras pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti, Līguma noteikumiem nepienācīgu izpildi vai neizpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveidā.

  - Pretenzijas par veikto Darbu kvalitāti var tikt pieteiktas Darbu izpildes un garantijas laikā.

  - Ja Puses nespēj vienojoties 10 (desmit) darbdienu laikā, tad jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma, vai kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks izšķirtas Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

- LĪGUMA GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA UN ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

  - Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, ja Puses par to rakstveidā vienojas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos, ja:

    - Izpildītājs rīkojas pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, būvniecības normām un Līguma noteikumiem;

    - par Izpildītāju pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - Izpildītājs neveic tam uzdotos Darbus Līgumā noteiktajā termiņā vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi.

    - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Sankciju likuma 11.1 panta piektā daļa).

  - Līguma 12.2. punktā minētajos gadījumos Izpildītājs kompensē Pasūtītājam radušos tiešos zaudējumus pilnā apmērā atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītājam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā 5 (piecu) dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas par Līguma izbeigšanu, Izpildītājs sastāda un iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju un Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kurš tiek izskatīts un parakstīts (vai pamatoti atteikts parakstīt, par ko Izpildītājam tiek paziņots rakstiski) 5 (piecu) darbdienu laikā pēc akta saņemšanas. Gadījumā, ja Izpildītājs iepriekš minētajā termiņā nav sagatavojis Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības pašam sagatavot un iesniegt Izpildītājam parakstīšanai Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru Izpildītājam jāparaksta 5 (piecu) dienu laikā pēc tās nosūtīšanas un jānosūta parakstīto aktu atpakaļ Pasūtītājam. Pretējā gadījumā, ja Izpildītājs nav parakstījis vai kavē akta parakstīšanu, akts uzskatāms par parakstītu no Izpildītāja puses.

  - Pušu parakstītais Darbu nodošanas – pieņemšanas akts un attiecīgi noformētas izpilddokumentācijas nodošana ir pamats atbilstoša rēķina iesniegšanai par pieņemto Darbu apmaksu.

  - Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.2.1., 12.2.3. punktiem, Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā, pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu un rēķina saņemšanas, samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās summas par Līguma saistību neizpildi.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs bez attaisnotiem iemesliem, kas nav atrunāti Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, nenorēķinās ar Izpildītāju par ikmēneša veiktajiem Darbiem ilgāk par 30 (trīsdesmit) darbdienām.

  - Līguma 12.1., un 12.2. punktos minēto apstākļu iestāšanās gadījumā Puses sastāda un paraksta Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu par izpildītiem Darbiem, kas tiek apmaksāts 20 (divdesmit) dienu laikā.

  - Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma  dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

    - grozījumi ir nebūtiski;

    - grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti Līguma 12.10.punktā minētajos gadījumos;

    - grozījumi tiek izdarīti Līguma 12.12.punktā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

  - Līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - grozītie Līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma nolikuma dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu  pretendentu dalību vai izvēli iepirkumā;

    - ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko paredz Līgums, tiek mainīts iepirkumā izraudzītā pretendenta interesēs;

    - Līguma  priekšmetā ietver būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums;

    - iepirkumā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju.

  - Šī Līguma 12.10.punktā minētie būtiskie Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - iepirkuma dokumenti un Līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma izpildes aspektiem;

    - sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir nepieciešami papildu būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām vai arī piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;

    - Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevarēja paredzēt;

    - iepirkuma  izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvajiem aktiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma  dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sākotnēji iekļāvis paziņojumā par līgumu vai iepirkuma  dokumentos.

  - Līgumcenas pieaugums Līguma 12.10. un 12.11.punktā minēto grozījumu gadījumā nedrīkst pārsniegt 50 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas. Minēto ierobežojumu piemēro katram grozījumam, ja tiek izdarīti vairāki secīgi grozījumi. Secīgu grozījumu izdarīšanu nedrīkst izmantot, lai izvairītos no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteikto iepirkuma procedūru piemērošanas.

  - Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja līguma grozījumu vērtība, ko nosaka kā visu secīgi izdarīto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šī Līguma 12.10.1., 12.10.2., 12.10.3. punktu), vienlaikus ir mazāka par:

    - Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām;

    - 15 procentiem no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas.

- Nepārvarama vara

  - Puses nav atbildīgas par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai citu tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst.

  - Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.

  - Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.

  - Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm ir tiesības vienpusēju izbeigt šī Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem Darba apjomiem, kuri ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.

# STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

  - Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

  - Parakstot Līgumu, abas Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem, un apņemas tos pildīt un ievērot.

  - Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz _ (________) lapām 3 (trīs) eksemplāros un tam pievienoti Līguma 14.5. punktā norādītie pielikumi.

  - Visi Līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

  - Šādi Līguma pielikumi prioritārā secībā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

    - 1.pielikums – Lokālās tāmes

  - Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visas šī Līguma ietvaros rakstiski noformētas un abu Pušu parakstītas izmaiņas un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

.

- KONTAKTPERSONAS

15.1.	Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: amats, vārds, uzvārds, tālrunis: ___________ e-pasta adrese: ________________.

15.2.	Kontaktpersonas no Izpildītāja  puses amats, vārds, uzvārds, tālrunis: _________ e-pasta adrese: ________________.

- PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pasūtītājs SIA “Kārsavas namsaimnieks” Reģ. Nr. 568030020941 PVN kods: LV 568030020941 Vienības ielā 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717 Valsts Kase Kods TRELLV Konta Nr.__________________ SIA “Kārsavas namsaimnieks” valdes loceklis Juris Vorkalis ____________________________ (paraksts) | Izpildītājs |
| --- | --- |

____________________________

(datums)

12.pielikums

Pretendenta objekta apsekošanas apliecinājums

iepirkums “Katlu mājas izbūves pabeigšana Kārsavā”

(iepirkuma identifikācijas numurs KN 2020/1)

Es, pretendenta ___________________________________

pārstāvis  _______________________________________________________________

(vārds, uzvārds, amats)

apliecinu, ka 2020.gada ____. ____________________________

apsekoju , iepazinos ar situāciju un izvērtēju būvobjektu pēc adreses  Telegrāfa ielā 37, Kārsava, Kārsavas novads un iepazinos dabā ar  iepirkuma darba apjomiem.

___________________________________________________________________________

( Vārds, uzvārds, paraksts)

Es, SIA “Kārsavas namsaimnieks” valdes loceklis   Juris Vorkalis,  apliecinu,

ka pretendenta ____________________________________ pārstāvis

apsekoja būvobjektu pēc adreses  Telegrāfa ielā 37, Kārsava, Kārsavas novads.

Datums:______________________      Paraksts: ___________________________

13.pielikums

AVANSA ATMAKSAS GARANTIJAS

BŪTISKIE NOSACĪJUMI

Avansa atmaksas garantija ir nolikumā paredzēts nodrošinājums bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, kuru pretendents, ar kuru tika noslēgts iepirkuma līgums, iesniedz Pasūtītājam kā nodrošinājumu, ka Pasūtītājam tiks atmaksāta samaksātā avansa summa gadījumā, ja Piegādātājs nebūs izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu līdz avansa summas pilnai dzēšanai. Ņemot vērā to, ka kredītiestādēm atsevišķi nosacījumi avasa atmaksas garantijas izsniegšanai var būt atšķirīgi, vienlaikus nodrošinot atbilstību Pasūtītājam nepieciešamajiem būtiskajiem nosacījumiem, Pasūtītājs norāda, ka neierobežo pretendentus, sagatavojot piedāvājumus un iegūstot avansa atmasas garantijas dokumentus, izmantot pasūtītāja noteiktu avansa atmaksas garantijas veidni (formu). Pasūtītājs sniedz informāciju par pasūtītājam būtiskiem avansa atmaksas garantijas nosacījumiem, kuri izklāstīti šajā pielikumā un kuriem jābūt iekļautiem garantijā, lai Pasūtītājs pēc vienādiem noteikumiem izvērtētu avansa atmaksas garantijas dokumentu likumību, atbilstību un attiecināmību šim iepirkumam. Pasūtītājs norāda, ka garantijas pieprasījums attiecināms uz visiem Pretendentiem vienādi un bez izņēmuma, un garantijas dokumentā jābūt sniegtai šādai informācijai:

4) avansa atmaksas garantijas spēkā esības termiņš, t.i., garantija ir derīga un spēkā esoša no datuma, kad veikts avansa maksājums iepirkuma līguma ietvaros līdz brīdim, kad Pasūtītājs saņem pilnu tādas pašas summas atmaksu no Piegādātāja, kas apstiprināta ar līguma izpildes pieņemšanas-nodošanas aktiem.

2) neatsaucama apņemšanās (pienākums) samaksāt Pasūtītājam avansa atmaksas garatiju, ja Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu;

3) avansa atmaksas garantijas summa;

4) iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs, lai iesniegtais dokuments būtu tieši un nepārprotami identificējams.

Avansa atmaksas garantijas dokumentam jābūt izstrādātam atbilstoši likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, un jābūt norādītai šādai informācijai:

1) dokumenta autoru nosaukums (kredītiestādes nosaukums);

2) dokumenta datums;

3) paraksts (dokumenta parakstītāja pilns amata nosaukums, personiskais paraksts un paraksta atšifrējums);

4) adresāts (Pasūtītājs);

5) dokumenta izdošanas vietas nosaukums;

6) zīmoga nospiedums;

7) dokumenta reģistrācijas numurs;

8)cita informācija

Piezīme: Šai garantijai ir jābūt pakļautai Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

14.pielikums

Darbu apjomi

Pievienots Nolikumam kā atsevišķs dokuments

15.pielikums

AKTS par situācijas konstatāciju pārņemot būvobjektu

Pievienots Nolikumam kā atsevišķs dokuments

# Footnotes

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, skatīt https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/SPS_Vadlinijas_20191024.pdf

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, skatīt: https:// https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums

Triju gadu vidējais finanšu apgrozījums ( (apgr.1.gadā + apgr.2.gadā+ apg.3.gadā) /3 ).

Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu zraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Skatīt Nolikuma 8.10.punktu

Pretendentam jānorāda informācija  tikai par  tiem veiktajiem būvdarbiem,  kas apliecina Nolikuma 12.4.1.  punktā prasīto pieredzi.

Lai pierādītu atbilstību Nolikuma 12.4.1. punktā prasītajai pieredzei.

Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 68.panta trešā daļa).

Skat. skaidrojumu Nolikuma 1.pielikuma 1.zemsvītras atsaucē.

Jāiesniedz apakšuzņēmējiem, kuru veicamo darbu daļa vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības.

Paskaidrojums- Tehniskiem parametriem jāsatur tāda apjoma informācija, lai iepirkuma komisija var pārliecināties, ka piedāvātais būvizstrādājums, iekārta atbilst Izmaiņu Būvprojekta, Tehniskās specifikācijas, Nolikuma prasībām.

Ja informācija nav interneta tīmekļvietnē tehniskā specifikācija ir jāpievieno Tehniskajam piedāvājumam.

# Comments

Normatīvs par obligātu “Darbu veikšanas projektu” ir atcelts...

Jautājums Jurim ar ko aizstāt? Kā to gudri ierakstīt?

Tikko tas atšķiras no piedāvājumā piedāvātā materiāla, tas jāskaņo. Viss ok, itai varoom atstuot.